## Slide 1: Quruq elektrofiltrlar
Reja:
1 Quruq elektrofiltr nima?
2 Ishlash prinsipi
3 Ekologik ahamiyati
4 Xulosa

## Slide 2
Quruq elektrofiltr — bu sanoat korxonalarida havoga chiqarilayotgan gazlarni mayda qattiq zarralar (chang, kul, qurum va metall oksidlari)dan tozalash uchun mo‘ljallangan yuqori samarali qurilmadir.
Ushbu qurilma ekologiya va sanoat xavfsizligida muhim o‘rin tutadi, chunki u atmosferaga chiqadigan zararli changlarning 99,9% gacha bo‘lgan qismini tutib qolish imkoniyatiga ega.
"havo havzasini muhofaza qilishning eng ishonchli vositasi" sifatida ta’riflanadi. U atmosferaga tarqalganda inson o‘pka to‘qimalariga chuqur kirib boruvchi o‘ta xavfli PM2.5 va PM10 (mikrodubarrachalar) zarralarini tutib qolish qobiliyatiga ega.

## Slide 3
Xususiyati | Quruq elektrofiltr | Nam elektrofiltr
Tozalash muhiti | Gaz quruq holda tozalanadi. | Gaz suv purkash orqali tozalanadi.
Chiqindi holati | Quruq kukun (chang). | Shlam (loyqa aralashma).
Korroziya xavfi | Past. | Yuqori (namlik hisobiga).
Qo‘llanilishi | Sement, IES, metallurgiya. | Kimyo sanoati, kislotali tumanlar.

## Slide 4
Quruq elektrofiltrning ishlashi murakkab aerozol tizimlarining yuqori kuchlanishli elektr maydonidagi harakatiga asoslangan. Bu jarayonni to‘rtta asosiy bosqichga bo‘lish mumkin:

## Slide 5
1 Gazning zarba orqali ionlashishi (Korona razryadi) Filtr ichidagi manfiy elektrodga (koronalovchi elektrod) o‘ta yuqori kuchlanish ($U = 50-100$ kV) berilganda, elektrod atrofida kuchli elektr maydoni hosil bo‘ladi. Bu maydon ta’sirida gaz molekulalari manfiy va musbat ionlarga ajraladi. Natijada elektrod atrofida "binafsharang" nur — korona razryadi paydo bo‘ladi.
Chang zarralarining zaryadlanishi Gaz oqimi bilan kelayotgan chang zarralari korona razryadi zonasidan o‘tayotganda manfiy ionlar bilan to‘qnashadi. Zarralar o‘z sirtiga ionlarni "adsorbsiya" qiladi (yopishtirib oladi) va natijada manfiy zaryadga ega bo‘ladi.

## Slide 6
Zaryadlangan zarralarning cho‘kishi Manfiy zaryadlangan chang zarralari Kulon kuchi ta’sirida qarama-qarshi zaryadlangan (musbat yoki yerga ulangan) cho‘ktiruvchi plastinalar tomon harakatlanadi. Bu harakat tezligi migratsiya tezligi deb ataladi. Zarralar plastinaga yetib borgach, unga mahkam yopishadi va o‘z zaryadini plastinaga beradi.
Elektrodlarni changdan tozalash Plastinalar yuzasida chang qatlami ma’lum qalinlikka yetganda, maxsus mexanik bolg‘achalar yoki vibratorlar ishga tushadi. Ular elektrodlarni urib silkitadi. Chang qatlami o‘z og‘irligi bilan pastga — priyomnik (bunker) ichiga tushadi.

## Slide 7
Ishlash samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar:
Gazning tezligi: Gaz juda tez o‘tsa (v > 2m/s), zarralar plastinaga yopishishga ulgurmay chiqib ketadi.
Gaz harorati: Harorat juda yuqori bo‘lsa, gazning qarshiligi o‘zgaradi va ionlashuv qiyinlashadi.
Changning solishtirma qarshiligi: Agar chang elektrni juda yomon o‘tkazsa, "teskari korona" hodisasi yuz berib, filtr samaradorligi pasayadi.

## Slide 8
Quruq elektrofiltrlar zamonaviy sanoatning "ekologik o'pkasi" hisoblanadi. Ularning atrof-muhitni muhofaza qilishdagi roli quyidagicha tavsiflanadi:
Quruq elektrofiltrlarning eng katta ekologik afzalligi — tutilgan changning quruq va toza holatda saqlanishidir.
Nam tozalash usullaridan (skrubberlardan) farqli o'laroq, quruq elektrofiltrlar suvni talab qilmaydi.
Qurum va qora uglerod zarralari quyosh nurini yutib, atmosferaning isishiga sabab bo'ladi. Elektrofiltrlar orqali ushbu zarralarning havoga chiqishini cheklash global isish jarayonini sekinlashtirishga bilvosita hissa qo'shadi.

## Slide 9
Ko'rsatkich | Ahamiyati
Chang tutish darajasi | 99% dan yuqori
Zarra o'lchami | 0.01 mikrongacha bo'lgan zarralarni tutadi
Ikkilamchi ifloslanish | Yo'q (oqova suv va shlam hosil bo'lmaydi)
Energiya sarfi | Boshqa filtrlarga nisbatan past (ekologik tejamkor)

## Slide 10
Xulosa qilib aytganda, quruq elektrofiltrlar barqaror rivojlanish konsepsiyasiga to'liq mos keladi. Ular sanoat o'sishi va tabiat musaffoligi o'rtasidagi muvozanatni ta'minlovchi asosiy texnik yechimdir.
Atmosferaga chiqarilayotgan zaharli changlarni minimallashtirish orqali quruq elektrofiltrlar nafaqat tabiatni muhofaza qiladi, balki inson salomatligini saqlashda ham beqiyos ahamiyat kasb etadi. Kelajakda ushbu qurilmalarni avtomatlashtirish va ularning energiya sarfini yanada kamaytirish ekologiya fani oldidagi muhim vazifalardan biri bo‘lib qoladi.

## Slide 11
Foydalanilgan adabiyotlar:
S.X. G‘anixo‘jayev, M.M. Mansurov. Sanoat ekologiyasi va tabiatni muhofaza qilish. — Toshkent: "O‘qituvchi", 2018.
A.S. Nigmatov. Ekologiya: Nazariya va amaliyot. — Toshkent: "Fan va texnologiyalar", 2021.
T.X. Xoltoyev. Atmosfera havosini muhofaza qilish texnologiyalari. — Toshkent: TDTU nashriyoti, 2019.
U.N. Xolmatov. Sanoat korxonalarida chang va gazlarni tozalash qurilmalari: O‘quv qo‘llanma. — Toshkent, 2020.
Parker, K. R. Applied Electrostatic Precipitation. — London: Blackie Academic & Professional, 1997. (Xalqaro texnik manba).
O‘zbekiston Respublikasining "Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida"gi Qonuni. (Yuridik asos sifatida).