## Slide 1
JARROHLIK ASBOBLARINI
STERILIZATSIYA QILISH USULLARI
Sterillikni nazorat qilish turlari
Bajardi: Qo'ldashaliyev Jur'atbek
Tekshirdi: Doctor Arif Abbasov
Tibbiyot ta'limi · Amaliyot kursi

## Slide 2
REJA
01
Sterilizatsiya tushunchasi va ahamiyati
02
Sterilizatsiya oldidan tozalash bosqichlari
03
Fizik sterilizatsiya usullari (bug', quruq issiqlik)
04
Kimyoviy va past haroratli sterilizatsiya
05
Radiatsion sterilizatsiya
06
Sterillikni nazorat qilish turlari
07
Kimyoviy, biologik va fizik indikatorlar
08
Xulosa va tavsiyalar
Jarrohlik asboblarini sterilizatsiya qilish · Sterillikni nazorat qilish
2

## Slide 3
STERILIZATSIYA TUSHUNCHASI
Sterilizatsiya — barcha mikroorganizmlarni (shu jumladan bakteriya sporalarini) to'liq yo'q qilish jarayonidir. Jarrohlik asboblari bemorning steril to'qimalari va qon tomirlari bilan bevosita aloqada bo'lgani uchun ular mutlaq steril bo'lishi shart.
Maqsad
Infeksiya yuqishini oldini olish, bemor xavfsizligini ta'minlash
Ob'ektlar
Jarrohlik asboblari, implantlar, kateterlar, ignalar
Natija
Mikroorganizmlarning barcha shakllarining o'limi (SAL 10⁻⁶)
Jarrohlik asboblarini sterilizatsiya qilish · Sterillikni nazorat qilish
3

## Slide 4
STERILIZATSIYA VA DEZINFEKSIYA FARQI
STERILIZATSIYA
● Barcha mikroorganizmlar va sporalar yo'q qilinadi
● Kritik buyumlar uchun majburiy (jarrohlik asboblari)
● Yuqori harorat yoki kuchli kimyoviy vositalar
● Natija: mutlaq sterillik (SAL ≤ 10⁻⁶)
● Misollar: avtoklav, ETO, plazma
DEZINFEKSIYA
● Ko'pchilik patogenlar o'ldiriladi, sporalar saqlanishi mumkin
● Yarim-kritik va no-kritik buyumlar uchun
● Kimyoviy dezinfektantlar yoki past harorat
● Natija: yuqori, o'rta yoki past darajali dezinfeksiya
● Misollar: glutaraldegid, spirt, xlorid
Jarrohlik asboblarini sterilizatsiya qilish · Sterillikni nazorat qilish
4

## Slide 5
SPAULDING TASNIFI
Tibbiy buyumlarni infeksiya xavfiga qarab uch guruhga bo'lish
KRITIK
Steril to'qimalarga kiradi
Jarrohlik asboblari
Implantlar, kateterlar
Talab: Sterilizatsiya
YARIM-KRITIK
Shilliq qavat / yara bilan aloqa
Endoskoplar, respirator
Laringoskop pichoqlari
Talab: Yuqori darajali dezinfeksiya
NO-KRITIK
Faqat butun teriga tegadi
Stetoskoplar, tonometr
Yotoq jihozlari
Talab: Past darajali dezinfeksiya
Jarrohlik asboblarini sterilizatsiya qilish · Sterillikni nazorat qilish
5

## Slide 6
STERILIZATSIYA OLDIDAN TOZALASH
Tozalash — sterilizatsiyaning eng muhim bosqichi. Organik qoldiqlar sterilizatsiya samaradorligini keskin pasaytiradi.
1
Dastlabki yuvish
Operatsiyadan so'ng darhol qon va to'qima qoldiqlarini sovuq suv yoki fiziologik eritma bilan yuvish
2
Namlash
Enzimatik yoki ishqoriy yuvish vositasida 5–20 daqiqa namlash (organik moddalarni eritish)
3
Mexanik tozalash
Ultratovushli tozalagich yoki maxsus cho'tkalar bilan bo'g'imlar va kanallarni tozalash
4
Chayish va quritish
Distillangan suv bilan yaxshilab chayish, so'ngra to'liq quritish (namlik sterilizatsiyaga xalaqit beradi)
Jarrohlik asboblarini sterilizatsiya qilish · Sterillikni nazorat qilish
6

## Slide 7
FIZIK STERILIZATSIYA USULLARI
01
Bug' sterilizatsiyasi (Avtoklav)
Yuqori bosimli to'yingan bug'. Eng ishonchli va keng tarqalgan usul.
02
Quruq issiqlik sterilizatsiyasi
Issiq havo shkaflari. Namlikka sezgir metall asboblar uchun.
03
Qaynatish
Oddiy sharoitlarda cheklangan qo'llaniladi. Sporalar to'liq o'ldirilmaydi.
04
Olovda kuydirish (flambaj)
Tez sterilizatsiya uchun (ignalar, qaychi uchlari). Amaliyotda kam ishlatiladi.
Jarrohlik asboblarini sterilizatsiya qilish · Sterillikni nazorat qilish
7

## Slide 8
BUG' STERILIZATSIYASI (AVTOKLAV)
Sog'liqni saqlash muassasalarida eng ishonchli va keng qo'llaniladigan usul
Ishlash prinsipi
Yuqori bosim ostida to'yingan suv bug'i mikroorganizmlarning oqsillarini denaturatsiya qiladi va DNA ni buzadi. Bug'ning penetratsiyasi yuqori bo'lgani uchun murakkab shakldagi asboblar ham samarali sterilizatsiya qilinadi.
Asosiy afzalliklari
▸ Eng yuqori sterillik kafolati (gold standard)
▸ Tez sikl (15–30 daqiqa)
▸ Arzon va ekologik toza
▸ Metall asboblar uchun ideal
121 °C
15–20 daqiqa
1 atm bosim
134 °C
3–5 daqiqa
2 atm bosim
(tez rejim)
Jarrohlik asboblarini sterilizatsiya qilish · Sterillikni nazorat qilish
8

## Slide 9
AVTOKLAV REJIMLARI VA PARAMETRLARI
Parametr
Standart rejim
Tez rejim
Prion rejim
Harorat
121 °C
134 °C
134 °C
Bosim
1,1–1,2 bar
2,0–2,2 bar
2,0–2,2 bar
Vaqt
15–20 daqiqa
3–5 daqiqa
18 daqiqa
Mos asboblar
Ko'pchilik metall
Shoshilinch yuk
Yuqori xavfli
Qadoqlash
O'ralgan / ochiq
O'ralgan
Maxsus
Jarrohlik asboblarini sterilizatsiya qilish · Sterillikni nazorat qilish
9

## Slide 10
QURUQ ISSIQLIK STERILIZATSIYASI
Quruq issiqlik sterilizatsiyasi namliksiz yuqori harorat ta'sirida mikroorganizmlarni oksidlanish va oqsillarni yonish orqali yo'q qiladi. Namlikka sezgir asboblar (kukunlar, moylar, shisha idishlar) uchun qo'llaniladi.
160 °C
120 daqiqa
170 °C
60 daqiqa
180 °C
30 daqiqa
Afzalliklari: metallarni korroziyaga uchratmaydi, shisha va kukunlar uchun mos.
Kamchiliklari: uzoq vaqt, yuqori harorat ba'zi materiallarga zarar yetkazishi mumkin.
Jarrohlik asboblarini sterilizatsiya qilish · Sterillikni nazorat qilish
10

## Slide 11
KIMYOVIY VA PAST HARORATLI STERILIZATSIYA
Issiqlikka sezgir asboblar (plastmassa, optika, elektronika) uchun qo'llaniladi
Etilen oksidi (ETO)
Gaz holatida. Kuchli penetratsiya. Plastmassa va elektronika uchun.
Vodorod peroksid plazma
Past harorat. Tez sikl. Qoldiq toksik emas.
Glutaraldegid
Suyuq kimyoviy. Endoskoplar uchun 10 soat namlash.
Perasetik kislota
Tez ta'sir. Avtomatlashtirilgan tizimlarda qo'llaniladi.
Formaldegid bug'i
Past haroratli bug'. Cheklangan qo'llaniladi.
Ozon + H₂O₂
Zamonaviy kombinatsiyalangan usul.
Jarrohlik asboblarini sterilizatsiya qilish · Sterillikni nazorat qilish
11

## Slide 12
ETILEN OKSIDI (ETO) STERILIZATSIYASI
Etilen oksidi — issiqlikka sezgir tibbiy buyumlarni sterilizatsiya qilish uchun 1950-yillardan beri qo'llaniladigan gaz. Mikroorganizmlarning hujayra funksiyalarini buzib, ularni o'ldiradi. Kuchli penetratsiya qobiliyatiga ega.
Parametrlar
Harorat: 50–60 °C
Vaqt: 1–6 soat
Shamollatish: 8–12 soat
Afzalliklari
Issiqlikka sezgir materiallar
Kuchli penetratsiya
Murakkab shakllar uchun mos
Kamchiliklari
Toksik va kanserogen
Uzoq sikl + aeratsiya
Maxsus jihoz va nazorat
Jarrohlik asboblarini sterilizatsiya qilish · Sterillikni nazorat qilish
12

## Slide 13
VODOROD PEROKSID GAZ PLAZMA
Ishlash mexanizmi
Vodorod peroksid bug'i past bosimda plazma holatiga o'tkaziladi. Erkin radikallar mikroorganizmlarning hujayra devori va DNA sini oksidlaydi. Jarayon oxirida suv va kislorodga parchalanadi — toksik qoldiq qolmaydi.
Asosiy xususiyatlar
● Harorat: 45–55 °C (past harorat)
● Sikl vaqti: 28–55 daqiqa
● Issiqlikka sezgir optika va elektronika uchun ideal
● Qoldiq toksik emas, aeratsiya talab qilinmaydi
● Lumen diametri va uzunligi bo'yicha cheklovlar mavjud
Afzallik
Tez, xavfsiz, ekologik toza. Zamonaviy operatsiya xonalarida keng qo'llaniladi.
Cheklovlar
Uzun va tor kanalli asboblar, sellyuloza asosidagi materiallar va ba'zi plastiklar mos kelmasligi mumkin.
Jarrohlik asboblarini sterilizatsiya qilish · Sterillikni nazorat qilish
13

## Slide 14
SUYUQ KIMYOVIY STERILIZATSIYA
Glutaraldegid, perasetik kislota va vodorod peroksid eritmalari
Glutaraldegid 2%
10 soat (20–25 °C)
5 daqiqa (35 °C)
Endoskoplar, issiqlikka sezgir asboblar
Kuchli hid, nafas yo'llarini tirnash
Perasetik kislota
6–12 daqiqa
(46–55 °C)
Avtomatik endoskop yuvish tizimlari
Faollashtirish talab qilinmaydi
Vodorod peroksid 7,5%
6 soat (20 °C)
Plastmassa va metall asboblar
Materiallar muvofiqligi cheklangan
Jarrohlik asboblarini sterilizatsiya qilish · Sterillikni nazorat qilish
14

## Slide 15
RADIATSION STERILIZATSIYA
Radiatsion sterilizatsiya asosan sanoat miqyosida bir martalik tibbiy buyumlarni (shpritslar, ignalar, xalatlar, implantlar) sterilizatsiya qilish uchun qo'llaniladi. Kasalxonada deyarli ishlatilmaydi.
1
Gamma-nurlanish
Kobalt-60 manbasi. Chuqur penetratsiya. Katta hajmdagi yuklar uchun. Doza: 25 kGy.
2
Elektron nur (E-beam)
Tez elektronlar. Yuzaki penetratsiya. Tezroq, lekin cheklangan qalinlik.
3
X-nurlari
Zamonaviy alternativ. Gamma va E-beam o'rtasidagi xususiyatlar.
Jarrohlik asboblarini sterilizatsiya qilish · Sterillikni nazorat qilish
15

## Slide 16
STERILIZATSIYA USULLARINI TAQQOSLASH
Usul
Harorat
Vaqt
Mos material
Asosiy cheklov
Bug' (avtoklav)
121–134 °C
3–20 min
Metall, shisha
Issiqlikka sezgir emas
Quruq issiqlik
160–180 °C
30–120 min
Metall, kukun
Uzoq vaqt
Etilen oksidi
50–60 °C
1–6 soat+
Plastmassa, optika
Toksik, aeratsiya
H₂O₂ plazma
45–55 °C
28–55 min
Issiqlikka sezgir
Lumen cheklovi
Glutaraldegid
20–35 °C
5–10 soat
Endoskoplar
Hid, toksiklik
Jarrohlik asboblarini sterilizatsiya qilish · Sterillikni nazorat qilish
16

## Slide 17
STERILLIKNI NAZORAT QILISH TURLARI
Sterilizatsiya jarayonining muvaffaqiyatini tasdiqlash uchun uch turdagi nazorat birgalikda qo'llaniladi
01
Fizik (mexanik) nazorat
Harorat, bosim, vaqt parametrlarini yozuvchi qurilmalar va printerlar orqali kuzatish. Har bir siklda majburiy.
02
Kimyoviy indikatorlar
Rang o'zgarishi orqali sterilizatsiya sharoitlariga erishilganligini ko'rsatadi. Tashqi va ichki indikatorlar.
03
Biologik indikatorlar
Eng ishonchli usul. Bakteriya sporalarining o'limini to'g'ridan-to'g'ri tekshiradi. Haftalik yoki har implant yukida.
Jarrohlik asboblarini sterilizatsiya qilish · Sterillikni nazorat qilish
17

## Slide 18
FIZIK (MEXANIK) NAZORAT
Fizik nazorat sterilizatorning har bir siklida harorat, bosim va vaqt parametrlarini real vaqtda kuzatish va yozib olishni o'z ichiga oladi. Bu eng birinchi ogohlantiruvchi signal bo'lishi mumkin.
Harorat datchiklari
Kamera ichidagi haroratni uzluksiz o'lchaydi va yozadi
Bosim o'lchagichlar
Bug' bosimini nazorat qiladi (avtoklavda)
Vaqt yozuvchilari
Siklning har bir bosqichi davomiyligini qayd etadi
Printer / jurnal
Har bir sikl uchun qog'oz yoki elektron hisobot
Jarrohlik asboblarini sterilizatsiya qilish · Sterillikni nazorat qilish
18

## Slide 19
KIMYOVIY INDIKATORLAR (ISO 11140-1)
1-tur
Jarayon indikatori
Tashqi. Qayta ishlangan / ishlanmagan farqini ko'rsatadi (avtoklav lenta)
2-tur
Maxsus test
Bowie-Dick testi. Pre-vakuum avtoklavlarda havo chiqarilishini tekshiradi
3-tur
Bitta parametr
Faqat bitta o'zgaruvchini (masalan, harorat) nazorat qiladi
4-tur
Ko'p parametrli
Ikki yoki undan ortiq parametrga javob beradi
5-tur
Integratsiyalovchi
Barcha kritik parametrlarga javob beradi, BI bilan korrelyatsiya
6-tur
Emulyatsiya
Muayyan sikl uchun barcha parametrlarni aniq taqlid qiladi
Jarrohlik asboblarini sterilizatsiya qilish · Sterillikni nazorat qilish
19

## Slide 20
BIOLOGIK INDIKATORLAR (BI)
Sterillikni tasdiqlashning oltin standarti — tirik bakteriya sporalarining o'limini to'g'ridan-to'g'ri tekshiradi
Qo'llaniladigan mikroorganizmlar
Bug' (avtoklav)
Geobacillus stearothermophilus
Quruq issiqlik
Bacillus atrophaeus (subtilis)
Etilen oksidi
Bacillus atrophaeus
H₂O₂ plazma
Geobacillus stearothermophilus
Qo'llash tartibi
▸ Kamida haftada 1 marta
▸ Har bir implant yukida majburiy
▸ Yangi jihoz o'rnatilganda
▸ Ta'mirdan keyin
▸ Har qanday nosozlikdan so'ng
▸ Natija: o'sish yo'q = PASS
Jarrohlik asboblarini sterilizatsiya qilish · Sterillikni nazorat qilish
20

## Slide 21
STERILIZATSIYA OLDIDAN TOZALASH SIFATINI NAZORAT
Azopiram / Amidopirin sinovi
Qon qoldiqlarini aniqlash. Har bir turdagi buyumdan 10% yoki kamida 3–4 namuna olinadi. Ijobiy natija — qayta tozalash kerak.
Fenolftalein sinovi
Yuvish vositasining ishqoriy komponentlari qoldig'ini aniqlash. Distillangan suv bilan chayilgan buyumlardan 3–4 namuna.
Vizual nazorat
Yorug'lik ostida asboblar yuzasini tekshirish. Bo'g'imlar, tishlar, kanallar alohida e'tibor talab qiladi.
O'zini-o'zi nazorat
Sterilizatsiya markazida har kuni o'tkaziladi. Natijalar jurnalga qayd etiladi.
Jarrohlik asboblarini sterilizatsiya qilish · Sterillikni nazorat qilish
21

## Slide 22
STERILLANGAN ASBOBLARNI SAQLASH VA TASHISH
Saqlash joyi
Maxsus steril shkaflar yoki xonalar. Toza zona. Quyosh nuri va changdan himoyalangan.
Qadoqlash
Sterilizatsiya qog'ozi, krep qog'oz, tyvek yoki maxsus konteynerlar. Qadoq butunligini saqlash.
Muddat
Qadoqlash turiga qarab 1 kundan 6 oygacha. Muddat o'tgan buyumlar qayta sterilizatsiya qilinadi.
Tashish
Yopiq konteynerlarda, toza aravachalarda. Steril va nosteril zonalar aralashmasligi kerak.
Nazorat
Har bir partiya jurnalga yoziladi: sana, usul, operator, indikator natijasi.
Ochilganda
Qadoq ochilganda sterillik buziladi. Faqat ishlatish oldidan ochiladi.
Jarrohlik asboblarini sterilizatsiya qilish · Sterillikni nazorat qilish
22

## Slide 23
XULOSA VA TAVSIYALAR
1
Sterilizatsiya — infeksiyani oldini olishning eng muhim vositasi. Tozalash sifatiga e'tibor berish shart.
2
Issiqlikka chidamli asboblar uchun bug' sterilizatsiyasi (avtoklav) eng ishonchli usul hisoblanadi.
3
Issiqlikka sezgir asboblar uchun ETO yoki vodorod peroksid plazma tanlanadi.
4
Sterillikni nazorat qilish uchun fizik, kimyoviy va biologik indikatorlar birgalikda qo'llanilishi kerak.
5
Har bir sikl hujjatlashtiriladi. Nosozlik aniqlansa, darhol tekshiruv o'tkaziladi.
6
Xodimlar muntazam o'qitilishi va protokolga qat'iy amal qilishi lozim.
Jarrohlik asboblarini sterilizatsiya qilish · Sterillikni nazorat qilish
23

## Slide 24
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR
1. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi. Tibbiy buyumlarni sterilizatsiya qilish bo'yicha me'yoriy hujjatlar.
2. CDC Guidelines for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities (Rutala W.A., Weber D.J.).
3. ISO 11140-1:2014 — Sterilization of health care products — Chemical indicators.
4. AAMI ST79 — Comprehensive guide to steam sterilization and sterility assurance.
5. Oripov O.O., Karimov Sh.N. Umumiy xirurgiya. Toshkent.
6. Spaulding E.H. Chemical disinfection of medical and surgical materials. 1968.
7. WHO. Decontamination and reprocessing of medical devices for health-care facilities.
8. SanPiN va O'zR SSV qarorlari (sterilizatsiya markazlari bo'yicha).
Jarrohlik asboblarini sterilizatsiya qilish · Sterillikni nazorat qilish
24

## Slide 25
RAHMAT!
Savol-javob uchun tayyorman
Bajardi: Qo'ldashaliyev Jur'atbek
Tekshirdi: Doctor Arif Abbasov