## Slide 1
МАВЗУ: МИКРОИҚЛИМ ШАРОИТИ ВА УНИНГ ИНСОН ФАОЛИЯТИГА ТАЪСИРИ. ИНСОН ОРГАНИЗМИГА МИКРОИҚЛИМ ПАРАМЕТРЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ
Режа:
Микроиқлим ва ишчи ҳудудининг ҳаво муҳити
Микроиқлим кўрсаткичлари
Ишлаб чиқариш микроиқлимининг гигиеник нормалари.
Ишлаб чиқариш хоналари (бинолари) микроиқлими–бу бинолар ички муҳитининг метео (иқлим) шароитларидир. Улар ҳаво ҳарорати, намлиги ва ҳаракат тезлиги билан бирикма ҳолда, шунингдек тусўвчи мосламалар, технологик ускуналар ва иссиқлик нурланиш юзалари ҳароратининг инсон организмига таъсири билан белгиланади.

## Slide 2
Иш категориялари қуйидагича белгиланади:
Енгил жисмоний ишлар (I категория)
–ўтириб, тик туриб ёки юриш билан боғлиқ ҳолда бажариладиган, бироқ мунтазам жисмоний, зўриқиш ёки юкларни кўтаришни талаб қилмайдиган ишлар, энергия сарфи соатига 150 ккал (172 Ж.С) ни ташкил этади. Бунга радио қисимларини йиғиш корхонаси, аниқ асбобсозлик ва шу каби корхоналар киради.
Ўртача оғирликдаги жисмоний ишлар (II категория)
-соатига 150-250 ккал (172-293 Ж.С) энергия сарфланадиган фаолият турлари киради. Бунга доимий юриш ва оғир бўлмаган (10 кг гача) юкларни ташиш билан боғлиқ бўлган ишлар киради. Масалан, механик-йиғув, пайвандлаш цехларидаги ишлар шулар жумласидандир.
Оғир жисмоний ишлар (III категория)
-мунтазам жисмоний зўриқиш хусусан оғир юкларни (10 кг дан ортиқ) муттасил бир жойдан иккинчи жойга кўчириш ва кўтариш билан боғлиқ ишлар киради. Бунда энергия сарфи соатига 250 ккал (293 Ж.С) дан юқори бўлади. Бундай ишлар темирчилик, қуюв ва бошқа қатор цехларда бажарилади.

## Slide 3
Микроиқлим ишчи ҳудудда ишчиларнинг доимий ва вақтинча турган жойидан 2 м баландликда баҳоланади.
Энг қулай шароитлар–терморегуляция механизмлари кучланишисиз организмнинг нормал иссиқлик аҳволини таъминловчи ҳамда узоқ ва мунтазам инсонга таъсир қилувчи микроиқлим ўлчамларининг йиғиндисидир.
Инсонга узоқ мунтазам таъсир этишда терморегуляция механизмлари- кучланиши билан давом этадиган организмнинг иссиқлик ҳолатида дарҳол нормаллашувчи ўзгаришлар чақирадиган микроиқлим ўлчамлари йиғиндиси йўл қўйиладиган иқлим шароитлари деб қаралади.

## Slide 4
Ҳарорат, нисбий намлик ва ҳаво ҳаракатининг тезлиги рисоладаги ва йўл қўйилиши мумкин бўлган миқдорлар кўринишида нормаланади.
Йил фасли | Иш категориялари | Ҳавонинг ҳарорати, оС | Нисбий намлиги, % | Ҳаракат тезлиги, м/c
Совуқ | Енгил - I | 20 – 23 | 60 - 30 | 0,2
 | Ўртача оғирликдаги-IIа | 18 – 20 | 60 - 40 | 0,2
 | Ўртача оғирликдаги-IIб | 17 –19 | 60 - 40 | 0,3
 | Оғир-III | 16 – 18 | 60 - 40 | 0,3
Илиқ давр | Енгил-I | 20 – 25 | 60 - 40 | 0,2
 | Ўртача оғирликдаги-IIа | 21 – 23 | 60 - 40 | 0,3
 | Ўртача оғирликдаги-IIб | 20 –22 | 60 - 40 | 0,4
 | Оғир-III | 18 – 21 | 60 - 40 | 0,5
Иссиқ | Енгил-I | 20 – 30 | 60 - 40 | 0,3
 | Ўртача оғирликдаги-IIа | 20 – 30 | 60 - 40 | 0,4 - 0,5
 | Ўртача оғирликдаги-IIб | 20 – 30 | 60 - 40 | 0,5 - 0,7
 | Оғир - III | 20 – 30 | 60 - 40 | 0,5 - 1,0

## Slide 5
Йилнинг совуқ ва илиқ даврида ишлаб чиқариш хоналари ҳарорати, нисбий намлиги ва ҳаво ҳаракати тезлигининг йўл қўйиладиган нормалари
Иш категориялари | Ҳаво ҳарорати, оС | Нисбий намлиги, % | Ҳаракат тезлиги, м/c | Ташқаридаги ҳаво ҳарорати, оС
Енгил - I | 19 - 25 | 75 | 0,2 | 15 - 30
Ўртача оғирликдаги-II а | 17 - 23 | 75 | 0,2 | 15 - 30
Ўртача оғирликдаги-II б | 15 - 21 | 75 | 0,4 | 15 - 30
Оғир - III | 13 - 19 | 75 | 0,5 | 15 - 30

## Slide 6
Меъёрли йўл қўйиладиган концентрация 700 дан ортиқ турдаги зарарли моддалар учун андоза белгилайди. Айрим моддалар тавсифи пастки жадвалда:
Моддаларининг номланиши | меъёрли йўл қўйиладиган концентрацияси мг/м3 | Хавф синфи
Азот оксиди | 5 | 2
Аммиак | 20 | 5
Сульфат ангидриди | 1 | 2
Бензин эритмаси | 300 | 4
Бензин ёнилғиси | 100 | 4
Металли симоб | 0.01 | 1
қўрғошин | 0.01 | 1
углерод оксиди | 20 | 4
Ҳлор | 1 | 2
Уювчи ишқорлар | 0.5 | 2
Инсонга бир йўналишли ҳаракатдаги неча хил зарарли моддалар бир вақтнинг ўзида таъсирида уларнинг МЙҚКга нисбатан ҳавода фактик концентрациялари (С1, С2,..., Сn) нисбати миқдори:
С1/МЙҚК1 + С2/МЙҚК2 + ... + Сn/МЙҚКn < 1