## Slide 1
6–МАЪРУЗА
МАВЗУ: ЭЛЕКТР ТОКИНИНГ ИНСОН ОРГАНИЗМГА ТАЪСИРИ. ТАЪСИР ТУРЛАРИ, ДАРАЖАСИ.
Режа:
Электр хавфсизлик. Токнинг инсон учун хавфи.
Йўл қўйиладиган ток ва кучланишлар.
Инсон танасининг электр қаршилиги.
Электрохавфсизлик шартлари таҳлили.

## Slide 2
Электр токининг инсон организмига таъсири натижасида шикастланиш ҳосил қилади. Унинг оқибати токнинг миқдори ва унинг ҳаракат давомийлиги, шунингдек инсон танаси ва организмнинг индивидуал хоссалари орқали ўтиш йўли ва частотасига боғлиқ.
Электр токининг инсонга таъсир хавфи кўз учун сезилмас, қулоқ билан эшитиб бўлмайдиган, масофада сезилмайдиган, ҳидга эга бўлмаганлиги учун ҳам катта, қандайдир сабаб билан кучланиш остига тушган электр қурилмалар деталлари ва уларнинг корпуслари ёки ҳимояланмаган токка эга симлар билан кесишувчанлиги пайтидагина қабул этилади.
Электр токининг инсон организмига таъсири (куйиш) иссиқлик, механик (тўқималарнинг ёрилиши) ёки кимёвий (электролиз) бўлиши мумкин. Ток мушаклар қисқариши, нафас параличи (фалажи), юрак фалажини келтириб чиқиб, биологик таъсир кўрсатиши ҳам мумкин.

## Slide 3
Йўл қўйиладиган ток
Инсоннинг электр токи билан шикастланишига таъсир этувчи асосий омиллар–инсон орқали ўтадиган ток катталиги ва унинг таъсир давомийлиги.
50-60 Гц саноат частотали ўзгарувчан ток худди шундай катталикдаги доимий токка қараганда инсонни кучлироқ жароҳатлайди.
Инсонга 12-15 мА электродлардан мустақил узилиши мушкул бўлган ўзгарувчан ток катталиги инсон ҳаёти учун хавфли ҳисобланади.
50-60 Гц частотали ўзгарувчан ток учун хавфсиз катталик сифатида 10 мА қабул қилинган. Доимий ток учун – 50 мА.
Инсон ўзи орқали ўтаётган кам аҳамиятли ток таъсирини сеза бошлайди:
0,6 – 1,5 мА – ўзгарувчан токда Бошлангич сезувчан
5 – 7 мА – доимий токда ток
10-15 мА f=50 Гц бўлганда ўзгарувчан токлар Бошланғич қўйиб
50-80 мА доимий токлар юбормайдиган токлар
100 мА-5 А ўзгарувчан токлар Бошланғич фибриляцион
300 мА-5 А доимий токлар токлар

## Slide 4
Йўл қўйиладиган хавфсиз кучланишлар.
Бахтсиз ҳодисалар таҳлили шуни кўрсатдики, электржароҳатларнинг аксарияти кучланиш остидаги электр қурилмаларнинг ҳимояланмаган қисмларига тасодифан тегиб кетиши натижасида содир бўлади.
Электр қурилмадан фойдаланилганда ва атроф ишлаб чиқариш муҳитига қараб (50-60 Гц) саноат частотали ўзгарувчан токнинг 3 та хавфсиз кучланиши ўрнатилган:
Юқори хавфсиз биноларда – 65 В.
Юқори хавфли биноларда – 36 В.
Ўта хавфли биноларда – 12 В.
Кўпинча 1000 В гача кучланишли электр қурилма билан иш қилувчи ходимларнинг электроток билан шикастланиш ҳолатлари юз беради негаки улар бундай кучланишни хавфсиз деб ҳисоблаб, ҳимоя воситаларидан асоссиз фойдаланишади.
U дан 36 В гачани нисбатан хавфсиз кучланиш деб ҳисоблаш қабул қилинган.
U = 36 дан 60 В гача куйиш ва теридан оғриқли қўзғатишини чақиради.
U = 60 дан 100 В гача жиддий хавф чегараси ҳисобланади ва катта куйишлар ва нафас ҳамда юрак фалажини ҳосил қилади.

## Slide 5
Инсон танасининг электр қаршилиги.
Инсон танаси терисининг 0,05-0,2 мм. ли устки камалак қатлами қон-томир ва асаб толаларига эга бўлмагани эпидерма деб аталади. Эпидерма диэлектрик сифатида кўриб чиқилиши мумкин.
Инсон танасининг умумий электрик қаршилиги терининг устки қатлами ва унинг аҳволи қаршилигининг катталигига боғлиқ.
Инсон терисининг қаршилиги қуйидаги асосий омилларга боғлиқ.
Терининг аҳволи (тоза, ифлос, нам, қуруқ, бутун, шикастланган);
Электродлар тегиши ва алоқанинг мустаҳкамлилиги катталиги;
Электроток тури ва қўйилган кучланиш катталиги;
Ток частоталари;
Асаб тизимининг умумий аҳволи.
Ўтиш давомийлиги;

## Slide 6
Қуруқ шикастланмаган тери учун Rи = 10000-100000 Ом. Терининг устки қисми (қатлами) да (тирналиш, кесилиш, ёриқлар) Rи кескин пасаяди ва ички органлар қаршилигига тенг бўлиб қолади.
Rи = 600-800 Ом. Нам (терлаган) ва ифлосланган тери қаршилиги сезиларли даражада пасаяди. Жумладан 30 В кучланишга эга электродларни қуруқ қўллар билан забт этишда оғриқли сезгилар кузатилмайди, нам тери ҳолатида эгилган бармоқларни тўғри тутиш мушкул, қўл кафтида кучли оғриқлар сезилади.
Кислоталар, ишқорлар, сув таъсири ва терлашда инсон тери қаршилиги Rи = 1000 Омгача пасайиши мумкин, тери кесилганда эса ҳатто 600 Омгача. Rи доимийда бўлгани каби, ўзгарувчан токларда қўйилган кучланиш катталашуви билан тушади. Бу терининг устки қатлами узилиши билан изоҳланади.

## Slide 7
Бир ўтказгичли тармоқда рельс ёки ер иккинчи ўтказгич саналади. Бу схема бўйича трамвайлар, электровозлар, гоҳида пайвандлаш қурилмалари ишлайди.
2 ўтказгичли тармоқлари - доимий ва ўзгарувчан ток 1 фазали тармоқлари.
3 ўтказгичли ўзгарувчан ток тармоқлари - изоляцияланади ёки ерга туташ нейтралли 3-фазали ток тармоқлари.
4 ўтказгичли тармоқлари - ерга туташ нейтралли ва нолли ўтказгичли 3-фазали ток тармоқлари.
Электрохавфсизлик шартлари таҳлили
Электр тармоқлари ва электр қурилмаларини 2 гуруҳга бўлиш қабул қилинади:
1 гуруҳ - 1000 В гача кучланишли
2 гуруҳ - 1000 В дан юқори кучланишли
Электр тармоқлари токли қувурлар сони бўйича қуйидагиларга бўлинади:
Бир ўтказгичли
Икки ўтказгичли
Уч ўтказгичли
Тўрт ўтказгичли

## Slide 8
Электр хавфсизлигининг барча тизимлари ва электр қурилмалари шартлари таҳлилида ерга нисбатан 1000 В гача хажмли фазада С=0 бўлганда,
деб ҳисобланади.
1 км дан ошмаган кабель линияларининг умумий узунлигидаги тармоқлар 1000 В гача кичик ҳажмли фазали U тармоқларга тегишлидир.
> 1000 В кучланишли ҳаво тармоқлар ва  1000 В кучланишли кабель тармоқларида 1-2 км дан ортиқ линия узунлигида исроф бўладиган токлар ва ҳажми токлар билан ҳисоблашиш зарур.