## Slide 1: Dozimetrik kataliklar: Bekkerel,Kyuri,Grey,Zivert,Rentgen,Rad, Grey/s,Zivert/s,Rentgen/s,Rad/s
Made by Boburjon Usmonov

## Slide 2: Bekkerel
Bekkerel (Bk) – bu radioaktiv faollikning xalqaro tizim (SI) bo‘yicha o‘lchov birligi. U Fransiya olimi Anri Bekkerel sharafiga nomlangan.
Antuan Anri Bekkerel 1852-yil 15-dekabrda, Fransiyaning Parij shahrida tug‘ilgan. U fizik va kimyogar bo‘lib, radioaktivlikni kashf qilgan olim sifatida tanilgan
Bekkerel haqida asosiy ma'lumotlar:
1. Ta'rif:
1 Bekkerel (1 Bk) – bir soniyada bitta radioaktiv parchalanish sodir bo‘ladigan darajani bildiradi.
2. Matematik ifoda:
Faollik quyidagicha aniqlanadi:
A =N ƛ
N=N0e -ƛt
N0-boshlang’ich yadrolari soni
N-bo’linishdan keyingi atomlar soni
t –vaqt (soniya).
ƛ-yadro parchalanishini yemirilish koeffsenti
A . A . BEKKREL

## Slide 3: Bekkerel
Qo‘llanilish sohalari:
Tibbiyotda (radiofarmatsevtik preparatlar dozasini hisoblashda).
Yadro fizikasi va energetikasida.
Atrof-muhit monitoringida (radioaktiv ifloslanish darajasini o‘lchashda).

## Slide 4: Kyuri
Kyuri (Ci) — bu radioaktiv faollikning o‘lchov birligi bo‘lib, u Fransiya olimlari Mari Kyuri va Per Kyuri sharafiga nomlangan. Kyuri birligi radioaktiv manbaning faolligini ifodalash uchun ishlatiladi.
Kyuri haqida asosiy ma'lumotlar:
1. Ta'rif:
1 Kyuri (Ci) — bu har bir soniyada 3,7*1010 radioaktiv parchalanish sodir bo‘lishini bildiradi.
Bu birlik avvaliga tabiiy ravishda parchalanadigan radiy-226 izotopining faolligini ifodalash uchun ishlatilgan.
2. Formulaviy bog‘lanish:
Kyuri va Bekkerel (Bk) o‘rtasidagi bog‘lanish:
1 Ci = 3,7*1010
3. Qo‘llanilish sohalari:
Tibbiyotda: Radioaktiv terapiya va diagnostika vositalarini dozimetrik hisoblashda.
Sanoatda: Radioaktiv manbalar (masalan, radiografiya yoki nurlanish o‘lchov qurilmalari) bilan ishlashda.
Ilmiy tadqiqotlarda: Radioaktiv izotoplarni o‘rganishda.
4. Kyuri va radioaktivlik:
Radioaktivlik faolligi materialdagi atom yadrolarining parchalanish tezligini ifodalaydi.
Kyuri yuqori darajada faol radioaktiv manbalarni tavsiflash uchun ishlatiladi, masalan, tibbiy yoki sanoat manbalarida.
Mari va Per KYURI

## Slide 5: GREY
Grey (Gy) — bu xalqaro tizimdagi (SI) ionlashtiruvchi nurlanishning yutilgan dozasini o‘lchash birligi. U ingliz fizikasi olimi Luise Harold Grey sharafiga nomlangan.
Louis Harold Gray haqida ma’lumot:
Luise Grey 1905-yil 10-noyabrda Londonda, Angliyada tug’ilgan
Gray fizik bo‘lib, o‘zining ilmiy faoliyatini ionlashtiruvchi nurlanishning biologik va fizik ta'sirini o‘rganishga bag‘ishlagan
Grey haqida asosiy ma'lumotlar:
1. Ta'rif:
1 Grey (Gy) — bu 1 kilogramm material tomonidan 1J energiyaning yutilishiga teng nurlanish dozasini bildiradi.
Matematik ta'rifi:
1Gy
Formula:
Nurlanishning yutilgan energiyasi quyidagicha aniqlanadi:
D
: yutilgan doza (Gy).
: yutilgan energiya (J).
: massa (kg).
2. Qo‘llanilish sohasi:
Tibbiyot: Radioterapiyada, saraton kasalligini davolashda ishlatiladigan nurlanish dozasini hisoblashda.
Yadro fizikasi: Yadro xavfsizligi va nurlanishdan himoya bo‘yicha tadqiqotlarda.
Sanoat: Materiallarni ionlashtiruvchi nurlanish yordamida qayta ishlashda.
3. Grey va boshqa birliklar o‘rtasidagi bog‘lanish:
Grey va rad o‘rtasida bog‘lanish:
1 Gy=100 rad

## Slide 6: GREY/s
Grey/sekund (Gy/s) — bu ionlashtiruvchi nurlanishning yutilish tezligini ifodalash uchun ishlatiladigan birlikdir. Bu birlik nurlanishning qanday tezlikda yutilayotganini o‘lchaydi.
Ta'rifi
1 Grey/sekund (Gy/s) — bu bir soniya davomida 1 kilogramm material tomonidan 1 J energiya yutilishini bildiradi.
Formulaviy ifodasi:
Ď=
D: yutilgan doza (Grey).
t: vaqt (sekund).
Qo'llanilishi:
1. Tibbiyot:
Radioterapiyada bemorga beriladigan nurlanishning vaqt birligidagi miqdorini nazorat qilishda ishlatiladi.
Yuqori doza tezligi saratonni davolashda maqsadli nurlanishni berish uchun muhim ahamiyatga ega.
2. Sanoat va ilm-fan:
Materiallarning nurlanishga chidamliligini sinashda.
Yadro reaktorlari va radiatsiya xavfsizligini o‘lchashda.
3. Fizika va biologiya:
Ionlashtiruvchi nurlanishning organizm yoki materiallarga biologik ta’sirini o‘rganishda.

## Slide 7: ZIVERT
Zivert (Sv) — bu ionlashtiruvchi nurlanishning biologik ta’sirini o‘lchash uchun ishlatiladigan xalqaro tizim (SI) birligi. U shved fizigi Rolf Zivert (Rolf Sievert) sharafiga nomlangan. Zivert birligi turli xil nurlanishlarning inson organizmi va boshqa tirik mavjudotlarga biologik ta’sirini baholashda ishlatiladi.
Rolf Zivert 1896-yil 6-mayda Shvetsiyaning Stockholm shahrida tugʻildiU fizikani o‘rgangan va nurlanish fizikasi sohasiga ixtisoslashgan.
Tibbiyot va biologiya sohasida radiatsiyaning inson organizmiga ta’sirini o‘rganishga alohida e'tibor qaratgan.
Zivertning asosiy ta'rifi:
1 Zivert (Sv) — bu 1 kilogramm material yoki to‘qimada 1 joule energiya yutilishining biologik ekvivalenti.
Formulaviy ifoda:
H = D*Q*N
: ekvivalent doza (Sievert).
: yutilgan doza (Grey).
: nurlanishning sifat koeffitsiyenti (har bir nurlanish turiga xos).
: nurlanishning biologik ta’sir koeffitsiyenti (to‘qimalarga bog‘liq).
Zivertning xususiyatlari:
1. Sifat koeffitsiyenti ():
Turli xil nurlanishlarning biologik ta’siri har xil bo‘lgani sababli, qiymati quyidagicha bo‘lishi mumkin:
Gamma va beta nurlanishi:
Neytronlar:
Alfa nurlanishi:
2. Qo‘llanilishi:
Tibbiyot: Tibbiy diagnostika (rentgen, KT) va radioterapiyada doza xavfsizligini baholash uchun.
Yadro xavfsizligi: Ishchilar va aholini ionlashtiruvchi nurlanishdan himoya qilishda.
Radiatsion ekologiya: Tabiiy va texnogen radiatsiya ta’sirini o‘rganishda.
3. Zivert va Grey o‘rtasidagi farq:
Grey (Gy): Faqat yutilgan energiyani ifodalaydi, biologik ta’sirni hisobga olmaydi.
Sievert (Sv): Yutilgan dozaning organizmga ko‘rsatadigan biologik ta’sirini ham hisobga oladi.
kerak bo‘lsa, ayting!

## Slide 8: ZIVERT/s
Sievert/sekund (Sv/s) — bu ionlashtiruvchi nurlanishning biologik ekvivalent ta'sir tezligini ifodalash uchun ishlatiladigan birlikdir. Bu birlik inson yoki boshqa tirik mavjudotlarga nurlanishning qanday tezlikda ta’sir ko‘rsatayotganini o‘lchash uchun ishlatiladi.
Ta'rifi
1 Sievert/sekund (Sv/s) — bu har soniyada organizm yoki material tomonidan yutilgan nurlanishning biologik ekvivalentining o‘lchovidir.
Matematik ifoda:
Ĥ=H/t
H: biologik ekvivalent ta’sir tezligi (Sv/s).
H: ekvivalent doza (Sievert).
t: vaqt (sekund).
Qo‘llanilishi
1. Radiatsiya xavfsizligi:
Zivert/sekund biologik xavflarni real vaqt rejimida baholash uchun ishlatiladi.
Masalan, yadro falokatlari yoki radiatsiya xavfli zonalarida inson xavfsizligini ta’minlashda.
2. Tibbiyot:
Radioterapiyada nurlanishning inson to‘qimalariga qanday tezlikda ta’sir qilayotganini nazorat qilishda.
3. Sanoat:
Yuqori energiyali nurlanish bilan ishlovchi texnologiyalar xavfsizligini ta’minlashda.

## Slide 9: RENTGEN
Vilgelm Rentgen haqida qisqacha ma’lumot:
Vilgelm Konrad Rentgen 1845-yil 27-martda Lennep, Germaniyada tugʻilgan.U taniqli nemis fizigi bo‘lib, u 1895-yilda rentgen nurlarini (bugungi kunda X-nurlar deb ataladi) kashf etgan. Ushbu kashfiyot zamonaviy tibbiyot, ilm-fan va texnikaning rivojlanishida inqilobiy o‘zgarishlarga olib keldi. Rentgen nurlari kashfiyoti uchun u birinchi Nobel mukofoti laureati bo‘lgan (1901-yil).
Rentgen (R) — bu ionlashtiruvchi nurlanishni o‘lchashda ishlatiladigan tarixiy birlik bo‘lib, u havoda ionlanish miqdorini ifodalaydi. Bu birlik nurlanishning turli moddalarga, xususan havoga, ta'sirini o‘lchash uchun ishlatiladi va nemis olimi Vilgelm Rentgen (Wilhelm Conrad Röntgen) sharafiga nomlangan.
Rentgen birligining ta’rifi:
1 Rentgen (R) — bu havoning 1 kub santimetrida 0.000258 coulomb zaryadni hosil qiladigan gamma yoki rentgen nurlanish miqdori.
Formula bilan:
1 R=2,58*10-4C/kg
C/kg: havoning 1 kilogrammida hosil qilingan zaryad
Gamma va rentgen nurlari ionlashtiruvchi nurlanishning asosiy turlaridir.
Qo'llanilishi:
Tibbiyot: Rentgenografiya va diagnostik radiologiyada dastlab ishlatilgan.
Radiatsiya xavfsizligi: Yadro nurlanishining havoda tarqalishini baholash uchun ishlatilgan.
Tarixiy o‘lchov: Rentgen SI tizimidan oldin nurlanishni baholash uchun ishlatilgan va bugungi kunda asosan tarixiy kontekstda esga olinadi.
SI tizimiga mosligini tushuntirish:
Bugungi kunda SI tizimida ionlashtiruvchi nurlanishni o‘lchash uchun Grey (Gy) va Sievert (Sv) ishlatiladi, ammo Rentgen o‘lchovi quyidagicha bog‘liq:
1 R ≈ 0.00977 Gy
1 R ≈ 0.01 Sv (tahminan)

## Slide 10: RENTGEN/s
Rentgen/sekund (R/s) — bu ionlashtiruvchi nurlanishning havoni qanday tezlikda ionlashtirayotganini o‘lchaydigan birlikdir. U ionlanish hosil bo‘lish tezligini ko‘rsatadi va rentgen (R) birligining vaqt bo‘yicha o‘zgarishini ifodalaydi.
Rentgen/sekund haqida asosiy ma'lumotlar:
1. Ta'rifi:
1 Rentgen/sekund (R/s) — bu 1 sekundda havoning 1 kilogrammida 2.58 × 10⁻⁴ coulomb zaryad hosil qiluvchi ionlashtiruvchi nurlanish miqdori.
2. Matematik ifoda:
I’=I/t
I’: Ionlanish tezligi (R/s).
I: Ionlashtiruvchi nurlanish (Rentgen, R).
t: Vaqt (sekund).
Qo‘llanilishi:
Radiatsiya xavfsizligi: Yadro va ionlashtiruvchi nurlanish xavfi yuqori hududlarda havodagi radiatsiya miqdorini real vaqt rejimida o‘lchashda.
Tibbiyot: Radioterapiyada va diagnostik radiologiyada xavfsiz nurlanish miqdorini nazorat qilish.
Atom tadqiqotlari: Ionlashtiruvchi nurlanish tarqalish tezligini o‘rganish.
SI tizimi bilan bog‘liq:
Bugungi kunda Rentgen/sekund SI tizimida ishlatilmaydi, uning o‘rniga Grey/sekund (Gy/s) yoki Sievert/sekund (Sv/s) ishlatiladi.
1 R/s ≈ 0.00977 Gy/s.
Misol:
Agar havoda gamma nurlanish har sekundda ga teng ionlanish miqdorini hosil qilsa, doza tezligi quyidagicha bo‘ladi:
I’=0,5R/1s=0,5R/s

## Slide 11: RAD
Rad birligi 1918-yilda Amerika fizikasi ilmiy jamoasi tomonidan ionlashtiruvchi nurlanishni moddalarda yutilgan energiyani o‘lchash zarurati natijasida kiritilgan.
Rad (radiation absorbed dose) — ionlashtiruvchi nurlanishni yutgan moddaning fizik miqdorini ifodalovchi tarixiy birlikdir. Bu birlik yutilgan energiya miqdorini o‘lchash uchun ishlatilgan va hozirda SI tizimida Grey (Gy) bilan almashtirilgan.
Radning ta’rifi:
1 rad — bu moddada 1 gramm massa boshiga 100 erg (0.01 J/kg) energiya yutilganligini ifodalaydi.
Matematik ifoda:
1 rad=0,01Gy
Qo‘llanilishi:
1. Tibbiyot:
Radioterapiyada maqsadli to‘qimalarga yuborilgan nurlanish miqdorini baholash.
Diagnostik tasvirlashda xavfsiz doza chegaralarini aniqlash.
2. Radiatsiya xavfsizligi:
Yadro energetikasi va texnologiyalarida xavfsizlik choralari uchun ishlatilgan.
3. Ilmiy tadqiqotlar:
Ionlashtiruvchi nurlanish ta’sirini moddalarda va tirik organizmlarda o‘rganish
Radning SI tizimiga o‘tkazilishi:
Rad endi SI tizimida ishlatilmaydi va uning o‘rniga Grey (Gy) qabul qilingan.
1 rad = 0.01 Gy (yutilgan energiyaning 1 joule/kilogramm miqdorida)
Misol:
Agar inson tanasi 2 rad miqdorida ionlashtiruvchi nurlanish yutsa, bu:
2 rad*0.01Gy/rad=0.02Gy
Tarixiy e’tibori:
Rad birligi radiatsiya fizikasi tarixida muhim o‘rin egallagan va bugungi kundagi zamonaviy doza o‘lchov birliklarining rivojlanishiga asos bo‘lgan.
Agar rad haqida qo‘shimcha savollar yoki illyustratsiyalar kerak bo‘lsa, xabar bering!

## Slide 12: RAD/s
Rad/sekund (rad/s) — bu ionlashtiruvchi nurlanishning modda tomonidan qanday tezlikda yutilishini ifodalovchi birlik. U moddaning vaqt birligi ichida qancha energiya yutayotganini o‘lchash uchun ishlatiladi.
Ta'rifi:
1 rad/sekund — bu modda har bir sekundda yutilgan 0.01 joule/kg energiyani ifodalaydi.
Matematik ifoda:
Ď=
Ď : yutilish tezligi (rad/s),
D: yutilgan doza (rad),
t: vaqt (sekund).
SI tizimidagi ekvivalenti:
Bugungi kunda SI tizimida rad o‘rniga Grey (Gy) ishlatiladi. Rad/sekund uchun quyidagicha bog‘liqlik mavjud:
1 \, \text{rad/s} = 0.01 \, \text{Gy/s}.
Qo‘llanilishi:
1. Radioterapiya:
To‘qimalarning nurlanish dozasini vaqt bo‘yicha nazorat qilish.
2. Yadro fizikasi va xavfsizlik:
Yadro reaktorlari yoki nurlanish texnologiyalarida nurlanish ta’sirini real vaqt rejimida baholash.
3. Ilmiy tadqiqotlar:
Nurlanish ta’sirining moddalar yoki biologik to‘qimalarga bo‘lgan ta’sirini o‘rganish.
Misol:
Agar modda har sekundda energiya yutsa, bu:
Ď = 0.5 rad/1 s = 0.5 rad/s

## Slide 13: Foydalanilgan adabiyot va saytlar
Wikipediya.org
Chatgpt
www.hps.org
www.nist.gov
M.A.Qayumov

## Slide 14: E’TIBORINGIZ UCHUN RAHMAT