## Slide 1: SLAYD
Mavzu: Avtomobillarga servis kitobchasi bo‘yicha xizmat ko‘rsatishni tashkil etish

## Slide 2
Mavzu: Avtomobillarga servis kitobchasi bo‘yicha xizmat ko‘rsatishni tashkil etish
Reja:
1. Servis kitobchasi tushunchasi
2. Texnik xizmat ko‘rsatish turlari
3. Servis ishlarini tashkil etish

## Slide 3: Servis kitobchasi tushunchasi
Servis kitobchasi — avtomobil ishlab chiqaruvchi tomonidan beriladigan rasmiy hujjat bo‘lib, unda avtomobilga texnik xizmat ko‘rsatish muddati, turlari va bajarilgan ishlar qayd etiladi.
Servis kitobchasining vazifalari
• Avtomobil texnik holatini nazorat qilish
• Rejali xizmatlarni o‘z vaqtida bajarish
• Nosozliklarning oldini olish
• Avtomobil resursini uzaytirish
Servis kitobchasining tuzilishi
• Avtomobil haqidagi umumiy ma’lumotlar
• TXK jadvali va davriyligi
• Bajarilgan ishlar ro‘yxati
• Servis markazi muhri va imzosi

## Slide 4: Texnik xizmat ko‘rsatish (TXK)
Texnik xizmat ko‘rsatish — avtomobilni soz holatda saqlash va ishonchli ishlashini ta’minlash uchun bajariladigan profilaktik ishlar majmuasi.
TXK turlari
• Kundalik texnik xizmat
• Birinchi texnik xizmat (TXK-1)
• Ikkinchi texnik xizmat (TXK-2)
• Mavsumiy texnik xizmat

## Slide 5: Kundalik texnik xizmat
Dvigatel moyi sathini tekshirish
• Sovitish suyuqligi miqdorini nazorat qilish
• Tormoz suyuqligi darajasini tekshirish
• Shinalardagi havo bosimini tekshirish
• Yoritish va signal tizimlarining ishlashini tekshirish
• Shisha yuvgich suyuqligini tekshirish
• Vizual ko‘rik (oqishlar, shikastlanishlar bor-yo‘qligi)
Kundalik texnik xizmat — avtomobil har kuni yoki har bir safardan oldin (yoki keyin) bajariladigan eng oddiy, ammo juda muhim texnik tekshiruvlar majmuasidir. Uning asosiy maqsadi — avtomobilning xavfsiz va ishonchli ishlashini ta’minlash hamda nosozliklarni erta aniqlashdir.
Kundalik texnik xizmatda bajariladigan ishlar:

## Slide 6: TXK-1 (Birinchi texnik xizmat) bajarish TXK-1 — bu avtomobilga belgilangan yurish masofasidan so‘ng (odatda 5 000 – 10 000 km) bajariladigan rejalashtirilgan texnik xizmat turi bo‘lib, uning maqsadi avtomobil agregat va tizimlarini soz holatda saqlashdir.
    TXK-1 ni bajarish tartibi:
    1. Avtomobilni servis postiga joylashtirish
    2. Servis kitobchasi bo‘yicha ishlar ro‘yxatini aniqlash
    3. Belgilangan texnik ishlarni bajarish
    4. Natijalarni servis kitobchasiga qayd etis

## Slide 7
TXK-2 (Ikkinchi texnik xizmat) bajarish
TXK-2 — bu avtomobilga 20 000 – 30 000 km yurilgandan so‘ng bajariladigan chuqurlashtirilgan rejalashtirilgan texnik xizmat bo‘lib, uning asosiy maqsadi avtomobil agregat va tizimlarini to‘liq tekshirish hamda sozlashdan iborat.
TXK-2 ning asosiy maqsadi:
• Avtomobilning uzoq muddat ishonchli ishlashini ta’minlash
• Dvigatel va uzatmalar tizimidagi yashirin nosozliklarni aniqlash
• Xavfsizlik darajasini oshirish
• Katta ta’mir ehtimolini kamaytirish

## Slide 8
Mavsumiy TXK (Mavsumiy texnik xizmat)
Mavsumiy texnik xizmat (MTXK) — avtomobilni qish va yoz mavsumiga tayyorlash maqsadida yiliga ikki marta bajariladigan texnik xizmat turi hisoblanadi. Uning asosiy vazifasi avtomobilni iqlim sharoitlariga moslashtirishdir.
Mavsumiy TXK ning asosiy maqsadi:
• Avtomobilning har xil ob-havo sharoitida ishonchli ishlashini ta’minlash
• Dvigatel va agregatlarni mavsumga moslashtirish
• Nosozliklarning oldini olish
• Harakat xavfsizligini oshirish

## Slide 9
Mavsumiy TXK da bajariladigan asosiy ishlar:
1. Dvigatel va moylash tizimi:
• Mavsumga mos dvigatel moyini almashtirish
• Moy filtrlari holatini tekshirish
• Moy oqishlarini nazorat qilish
2. Sovitish va isitish tizimi:
• Sovitish suyuqligini tekshirish (antifriz)
• Radiator va shlanglarni ko‘zdan kechirish
• Salon isitish tizimini tekshirish
3. Elektr jihozlari:
• Akkumulyator zaryadini tekshirish
• Generator va starter ishini nazorat qilish
4. Yurish qismi va shinalar:
• Mavsumga mos shinalarni o‘rnatish
• Shina bosimini tekshirish
• Osma elementlarini ko‘zdan kechirish
5. Yoritish va signal tizimi:
• Faralar va stop chiroqlarni sozlash
• Signal moslamalarini tekshirish

## Slide 10
Servis ishlarini tashkil etish
Servis ishlarini tashkil etish — bu avtomobillarga texnik xizmat va ta’mirlash ishlarini reja asosida, sifatli va samarali bajarishni ta’minlovchi tashkiliy-texnik jarayonlar majmuasidir. To‘g‘ri tashkil etilgan servis ishlari avtomobilning ishonchliligini oshiradi va vaqt hamda xarajatlarni kamaytiradi.
Servis ishlarini tashkil etishning asosiy maqsadi:
• Texnik xizmat va ta’mirlash ishlarini o‘z vaqtida bajarish
• Ish sifati va xavfsizligini ta’minlash
• Texnik resurslardan samarali foydalanish
• Mijozlarga qulay va tezkor xizmat ko‘rsatish

## Slide 11
Servis ishlarini tashkil etish bosqichlari:
1. Avtomobilni qabul qilish
• Avtomobil holatini dastlabki ko‘rikdan o‘tkazish
• Servis kitobchasini tekshirish
• Mijoz bilan xizmat hajmini kelishish
2. Rejalashtirish
• Bajariladigan ishlar ro‘yxatini tuzish
• Texnik xizmat turini aniqlash (KTX, TXK-1, TXK-2, mavsumiy)
• Ish vaqti va muddatini belgilash
3. Ishlarni bajarish
• Texnologik ketma-ketlikka amal qilish
• Malakali mutaxassislar tomonidan bajarish
• Asbob-uskunalardan to‘g‘ri foydalanish
4. Nazorat va tekshiruv
• Bajarilgan ishlar sifatini tekshirish
• Xavfsizlik talablariga rioya etilishini nazorat qilish
• Nosozliklar bartaraf etilganini tekshirish
5. Hujjatlashtirish
• Bajarilgan ishlarni servis kitobchasiga qayd etish
• Sana, yurilgan masofa, ish turlari yozilishi
• Servis markazi muhri va mas’ul shaxs imzosi

## Slide 12
E`TIBORINGIZ UCHUN RAXMAT