## Slide 1: Tuzulmaviy va diagnostik parametrlarning uzaro bog'lanishlari

## Slide 2
Tuzilmaviy va diagnostik parametrlar o'rtasidagi bog'lanish turlari diagnostikalashning u yoki bu vazifalarini Yechish lmkoniyatiga ta’sir etadi, diagnostik parametrlaming serma’noligini tavsiflaydi, va parametrlami o'lchash navbati hamda olinayotgan axborotga ishlov berish usuliga ta’sir ko'rsatadi Bog'lanish turlari va ularga tegishli misollar 5.2-rasmda keltirilgan

## Slide 3
Sodda bog'lanishlar bitta diagnostik parametming o'zgarishi bo'yicha bitta tuzilmaviy parametming o'zgarishi to'g'risida xulosa chiqarish imkonini beradi. Ko'p miqdorli aloqalaming borligi bir necha diagnostik axborotni tahlil etish, texnik holat to'g'risidagi ma’lumotni aniqlash va takrorlash, mazkur sharoitlarda o'lchash uchun eng texnologik parametrlami tanlashga imkoniyat yaratadi Tuzilmaviy parametr bilan noaniq bog'lanishlarda boigan diagnostik parametrdan, diagnostikalash vaqtini qisqartirish va texnik holat nazorati vazifasini o'z vaqtida Yechishda foydalanilishi mumkin.

## Slide 5
Har qanday chiqish parametri ham diagnostik parametr bo'lib xizmat qilolmaydi, chunki chiqish parametri quyidagi sezuvchanlik, bir та 'nolilik, barqarorlik va senna 'nolik xususiyatlari talablariga javob berishi kerak Sezuvchanlik xususiyati. Diagnostik parametr (S)ning sezuvchanligi - bu, uning aniqroq o'lchash uchun tuzilmaviy parametr (y) o'zgarganda o'zining qiymatini yetarlicha o'zgartirish qobihyatiga ega bo'lish xususiyatidir. Diagnostik parametrlarning sezuvchanligini baholash uchun sezuvchanlik koeffisiyenti (K.) qo'llaniladi, u tegishli tuzilmaviy parametr (dY) o'zgarishiga mos keladigan diagnostik parametrning orttirmasi (dS)ni aniqlaydi: