## Slide 1: Magnit linzalar va ularning qo’llanilishi
Iskandarova aziza
Ergashova shaxlo

## Slide 2: Reja
1.Magnit linzalar haqida umumiy tushuncha
2.Magnit linzalarning fizikaviy asoslari
3.Magnit linzalarning asosiy turlari
4. Magnit linzalarning qo’llanilishi

## Slide 3
Magnit linza – bu magnit Lorens kuchi yordamida harakatlanuvchi zaryadlangan zarralarni, masaln, elektronlar yoki ionlarni fokuslash yoki og’dirish uchun mo’ljallangan qurilma. Uning kuchini ko’pincha elektromagnitlardan foydalanish orqali o’zgartirish mumkin.

## Slide 5: Ishlash prinsipi
Magnit maydon chiziqlari shimoliy qutbdan(+)chiqib janubiy qutbga(-) kiradi. Qutb uchlarining shakli magnit maydonning markaziy o’q atrofida radial va azimutal komponentalarga ega bo’lishini ta’minlaydi. Zarracha magnit maydonga kiritilganda F(lorens)kuchi Zarra tezligiga va magnit maydon induksiyasiga perpendikulyar bo’ladi. B vektorning Br-radial, Ba-azimuthal komponentalari. Zarrachaga azimuthal yo’nalishda kuch ta’sir etib, traektoriyasi buraladi. Shu ikkala r va a yo’nalishdagi tezliklar va komponentalar o’zaro ta’sirlashib zarrachani markaziy o’qqa yaqinlashtiradi yoki uzoqlashtiradi. MC magnit linzaning magnit o’tkazuvchanligi yuqori materialdan yasalganligini ko’rsatadi.
Xulosa: Magnit linza harakatlanayotgan zaryadlangan zarralarga Lorens kuchini ta’sir etish orqali ularning traektoriyasini o’zgartiradi va ularni fokuslaydi. Qutb uchlarining shakli va magnit maydonining konfiguratsiyasi fokuslash effektini ta’minlaydi.

## Slide 6: Magnit va optik linzalar o’rtasidagi farqlar
O’xshashliklar
Ma’lumotlarni o’zgartiradi(optic linza- yorug’likni, magnit linza-magnit maydonni)
Ma’lumotlarni qayta ishlash(optic tizimlar,magnit tizimlar)
O’zining yo’nalishida kerakli
Farqlar
Ishlash prinsipi(optic-yorug’lik, magnit-magnit maydon)
Materiallar (shisha,ferromagnit)
Qo’llanilishi(optic asboblarda, MRT)
Ko’rish qobiliyati(yorug’likni ko’rish uchun, elektronlarning harakatini boshqarish uchun)

## Slide 7
Magnit linza
Optik linza

## Slide 8: Magnit linzalarning fizikaviy asoslari

## Slide 10: Magnit linzalarning turlari

## Slide 11
Dumaloq magnit linzalar
Oddiy salenoidli linzalar

## Slide 12: Immersion linzalar

## Slide 13: Magnit linzalarning asosiy qo’llanilish sohalari

## Slide 16: xulosa

## Slide 17: Foydalanilgan saytlar

## Slide 18: E’tiboringiz uchun Rahmat 