## Slide 1
Issiqlik Almashinish Qurilmalari: Tuzilma va Ishlab

## Slide 2
CONTENTS
01
Kirish va Turlar
02
Truba ichida truba
03
Plastinali qurilmalar
04
Solishtirish va Tanlash

## Slide 3
01
Kirish va Turlar

## Slide 4
01
02
Issiqlik almashinish qurilmalari nima?
Asosiy maqsadlar
Issiqlik almashinish qurilmalari ikki muhit orasidagi issiqlik almashuvni ta'minlaydigan texnik vositalar hisoblanadi. Ularning asosiy maqsadi energiya samaradorligini oshirish, jarayon haroratini nazorat qilish va issiqlik yo'qotishlarini kamaytirishdir.
Rekuperativ turlar
Rekuperativ issiqlik almashinish qurilmalari issiqlik tashuvchilar devor bilan ajratilgan bo'lib, issiqlik devor orqali uzatiladi. Bu turlar energiya saqlash va qayta ishlash uchun keng qo'llaniladi.
Regenerativ turlar
Regenerativ issiqlik almashinish qurilmalari qattiq jismdan tashkil topgan birta yuza navbat bilan turli issiqlik tashuvchi agentlar bilan kontaktda bo'lib, issiqlik almashuvni amalga oshiradi.

## Slide 5
Sirtiy va elementli turlar
Sirtiy qurilmalar
Sirtiy qurilmalarda issiqlik tashuvchilar devor bilan ajratilgan bo'lib, issiqlik devor orqali uzatiladi. Bu turlar kimyo sanoatida keng qo'llaniladi va yuqori issiqlik uzatish samaradorligiga ega.
Elementli qurilmalar
Elementli qurilmalar ketma-ket ulangan truba elementlaridan tashkil topgan bo'lib, har bir seksiyada 4–140 ta truba bo'lishi mumkin. Bu turlar kimyo sanoatida keng qo'llaniladi.

## Slide 6
02
Truba ichida truba

## Slide 7
Tuzilma va ishlash prinsipi
Element tuzilmasi
Har bir element kontsentrik joylashgan ikkita trubadan iborat bo'lib, ichki trubadan issiqlik tashuvchi harakatlanadi, trubalar orasidagi bo'shliqdan esa sovitilayotgan agent o'tadi.
Issiqlik uzatish
Bu tuzilma yuqori issiqlik uzatish samaradorligiga ega bo'lib, kompakt va samarali jarayonlarda keng qo'llaniladi.
Kompakt tuzilma
Qurilma bir nechta elementlardan tashkil topgan va birlashtiruvchi patrubkalar orqali ulangan. Kalach va shtutserlar yordamida agentlarning kirish-chiqishi ta'minlanadi.
Yuqori samaradorlik
Yuqori issiqlik uzatish koeffitsiyenti va kompakt tuzilmasi tufayli, bu qurilmalar yuqori samaradorlikka erishadi.

## Slide 8
Elementlar va ulash tizimi
Elementlar ulash tizimi
Elementlar birlashtiruvchi patrubkalar orqali ulangan. Kalach va shtutserlar yordamida agentlarning kirish-chiqishi ta'minlanadi. Bu tizim issiqlik almashuvni samarali qiladi.

## Slide 9
Foydalanish sohalari afzalliklari
Yuqori samaradorlik
Ushbu qurilmalar qisqa masofada yuqori issiqlik almashinishni ta'minlaydi. Xususan, kondensatsiya, isitish va sovitish jarayonlarida samarali.
Kompakt tuzilma
Kompaktligi, modulligi va yuqori issiqlik uzatish koeffitsiyenti ularni kimyo, neft va energiya sohasida qulay qiladi.

## Slide 10
03
Plastinali qurilmalar

## Slide 11
Plastinali qurilma tuzilishi
Plastinalar tuzilmasi
Plastinali issiqlik almashinish qurilmalari bir-biriga yopishgan va kanallar bilan ajratilgan plastinalardan tashkil topgan. Har bir plastina yassi devor vazifasida bo'lib, issiqlik tashuvchi agentlar kanallar orqali harakatlanadi.
Yuqori yuzasiga ega
Bu tuzilma yuqori yuzasi tufayli samarali issiqlik almashuv ta'minlanadi. Plastinalar odatda metall (nerjavеyushan po'lat, titan, alyuminiy)dan yasaladi.
Turbulentsni oshirish
Plastinalarning yuzasida turbulentsni oshirish uchun turli reljeflar (g'ovak, qirrali, to'qimali) qo'llaniladi. Bu issiqlik uzatish koeffitsiyentini oshiradi.

## Slide 12
Plastinalar materiali va shakli
01
Materiallar
Plastinalar odatda metall (nerjavеyushan po'lat, titan, alyuminiy)dan yasaladi. Ularning yuzasida turbulentsni oshirish uchun turli reljeflar qo'llanadi.
02
Shakllar
Plastinalar yassi devor vazifasida bo'lib, issiqlik tashuvchi agentlar kanallar orqali harakatlanadi. Bu tuzilma yuqori yuzasi tufayli samarali issiqlik almashuv ta'minlanadi.

## Slide 13
Yig'ilma va servis imkoniyatlari
Modulli tuzilish
Plastinali qurilmalar modulli tuzilishga ega bo'lib, kerakli issiqlik yuzasini ta'minlash uchun plastinalar soni oson ko'paytiriladi.
Oson yuvish
Plastinalar ochilib yuvilishi mumkin, bu esa ifloslanish va ta'mirlashni osonlashtiradi. Shuning uchun g'o'sht-sut, farmasevtika va ichimlik sanoatida afzal.
Yuqori samaradorlik
Yuqori issiqlik uzatish koeffitsiyenti va kompakt tuzilmasi tufayli, plastinali qurilmalar samarali ishlaydi.
Oson ta'mirlash
Plastinalar almashtirish imkonini beradi, lekin ta'mirlash chastitali bo'lishi mumkin. Tanlovda agent tarkibi va ifloslanish darajasi hisobga olinadi.

## Slide 14
04
Solishtirish va Tanlash

## Slide 15
Samaradorlik va hajm solishtirma
Samaradorlik va hajm
"Truba ichida truba" qurilmalari yuqori bosim va temperaturaga chidamli, lekin hajmi kattaroq. Plastinali qurilmalar esa bir xill hajmda 3–5 barobar katta issiqlik yuzasiga ega bo'lib, past bosim tushumiga va yuqori samaradorlikka erishadi.

## Slide 16
Xizmat ko‘rsatish va ishonchlilik
Trubali konstruksiya
Trubali konstruksiyalar devor qalinligi katta bo'lgani uchun korrroziyaga va mehanik ta'sirga chidamli, ta'mirlash oddiy.
Plastinali konstruksiya
Plastinali konstruksiyalar yuvish va plastina almashtirish imkonini beradi, lekin ta'mirlash chastitali bo'lishi mumkin.
Tanlov shartlari
Tanlovda agent tarkibi va ifloslanish darajasi tekshiriladi. Xarajat-foyda va xizmat muddati asosida yakuniy qaror qabul qilinadi.

## Slide 17
Iqtisodiy va ekologik jihoblar
Iqtisodiy jihoblar
Plastinali qurilmalar kamroq metall sarfi va yukni kamaytirish bilan qurilish xarajatlarini pasaytiradi.
Ekologik jihoblar
Trubali qurilmalar esa uzoq muddatli ishlash va yuqori haroratli jarayonlarda energiya yo'qotishlarini kamaytirish bilan ekologik samaradorlikka erishadi.

## Slide 18
Tanlash algoritmi va yodda tutish
01
Tanlash shartlari
Qurilma tanlashda bosim, temperatura, agent tarkibi, issiqlik yuklanishi, hajm cheklovlari va sanitariya talablari tekshiriladi.
02
Afzalliklar
Plastinali qurilmalar oziq-ovqat va farmasevtika uchun, trubali qurilmalar neft, kimyo va yuqori haroratli bug' jarayonlari uchun afzal.
03
Xarajat-foyda
Xarajat-foyda va xizmat muddati asosida yakuniy qaror qabul qilinadi.
04
Yodda tutish
Tanlashda agent tarkibi va ifloslanish darajasi hisobga olinadi. Xarajat-foyda va xizmat muddati asosida yakuniy qaror qabul qilinadi.

## Slide 19
THANK YOU