## Slide 1
Texnalogik jarayon turlari va ularning tashkil etuvchi elementlari

## Slide 2
Texnologik jarayon turlari Ishlab chiqarish xususiyati va tashkil etilishiga koʻra texnologik jarayonlar asosan quyidagi turlarga boʻlinadi: • Yakkalik (Yakkama-yakka) jarayonlar — Mahsulot yagona nusxada yoki juda kam hajmda takrorlanmas tarzda tayyorlanadi (masalan: maxsus buyurtma asosidagi uskunalar yoki noyob detal). • Seriyali jarayonlar — Mahsulotlar muayyan partiyalar (seriyalar) bilan ma'lum davriylikda ishlab chiqariladi (mayda, oʻrta va yirik seriyali turlari bor). • Ommaviy jarayonlar — Katta hajmda, uzoq muddat davomida toʻxtovsiz yoki bir xil turdagi mahsulot doimiy ishlab chiqariladi (masalan: avtomobilsozlik yoki oziq-ovqat konveyerlari

## Slide 3
• Uzluksiz (apparatli) jarayonlar — Xomashyo kirish joyidan to tayyor mahsulot chiqquncha toʻxtovsiz ishlaydi (masalan: neftni qayta ishlash, kimyo sanoati, energiyani uzatish). • Diskret (uzlukli) jarayonlar — Ma'lum bosqichlarga boʻlingan holda alohida qismlar bilan bajariladi (masalan: mashinasozlikda detallarga ishlov berish).

## Slide 4
Texnologik jarayonni tashkil etuvchi elementlar Texnologik jarayon kichikroq tarkibiy qismlarga (elementlarga) boʻlinadi: 1. Operatsiya — Bir yoki bir nechta ishchilar tomonidan bitta ish oʻrnida, bitta ish obyekti ustida bajariladigan texnologik jarayonning asosiy tugal qismi. 2. Oʻtish (Oʻtish qismi) — Operatsiyaning bir qismi boʻlib, ish qurolining (keskich, matkap va h.k.) oʻzgarmas rejimi va bir xil asbob bilan ishlov beriladigan bosqichi.

## Slide 5
1. Yordamchi harakatlar — Ishlov berish bilan bevosita bogʻliq boʻlmagan, lekin jarayonni ta'minlaydigan harakatlar (detalni oʻrnatish, olish, oʻlchash, stanokni boshqarish). 2. Pozitsiya — Detalning yoki ish obyektining moslama va stanokka nisbatan egallagan oʻrni (bir oʻrnatishda bir nechta pozitsiya boʻlishi mumkin). 3. Priom (Usul) — Operatsiyani bajarishdagi aniq harakatlar majmui (masalan, dastakni tortish, tugmani bosish).

## Slide 6
Xulosa Texnologik jarayon — bu har qanday ishlab chiqarish korxonasining "yuragi" bo'lib, xomashyoni tayyor mahsulotga aylantirishning eng samarali va ilmiy asoslangan yo'lidir. Uni to'g'ri tashkil etish ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, mahsulot tannarxini kamaytirish va yuqori sifatga erishishning asosiy garovidir.