## Slide 1: ,
Mavzu:shishaionomer sementlar

## Slide 2
Shisha ionomerlari - bu silikon va poliakril materiallarning kimyoviy “birlashishi" bo'lib, u tish sementlari sohasida tobora ommalashib, klassik sementlarni rux fosfatlari va rux polikarboksilatlaridan siqib chiqardi.
Shisha polialkinatlar deb ham ataladigan shishaionomer sementlari kalsiy-alyumosilikat(SiO2,Al2O3,CaF2) shisha kukuni bo'lib, unga ftoridlar(20-25% gacha) aralashtiriladi.Tarkibida 40% dan ko’p kvars bo’lishi plombaning shaffofligini ta’minlaydi. Ushbu sementlarning suyuqligi, bu polikarbonat kislotasi aralashtiriladi. Olingan massa yopishtiruvchi, to'ldiruvchi yoki tiklovchi material sifatida ishlatiladi.

## Slide 3
Shunga qaramay, materialning bunday aniq afzalliklari bilan shifokorlar uning ba'zi kamchiliklarini ta'kidlashadi:
*Materialning uzoq vaqt qattiqlashishi: agar birlamchi zichlik plomba aralashgandan keyin 3-5 minut o'tgach paydo bo'lsa, u holda plomba faqat bir kundan keyin to'liq “qotadi", bu- bemor tavsiyalarga rioya qilmasa, plombaning xususiyatlarini yo'qolish xavfini oshiradi. Masalan, davolangan tishni chaynashni boshlaydi, *ШИЦ kompozit analoglarga qaraganda kamroq bardoshlidir, shuning uchun stomatologiyada u to'la plomba moddasi sifatida emas, balki yordamchi yoki vaqtinchalik plomba sifatida ishlatiladi, *Estetik stomatologiya uchun unchalik mos emas, chunki uning shaffofligi past va yaxshi silliqlanmaydi. Shisha polialkinatlarning turlariStomatologiya tibbiyotning eng jadal rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri bo'lib, unda turli xil tarkibiy qismlar asosida doimiy ravishda yangi materiallar yaratilmoqda. Ushbu jarayon shishaionomer sementlarining xilma-xilligida aks etadi.

## Slide 4
Klassik shishaionomer sementlar. U kukun shaklida ishlab chiqariladi va tarkibida alyumoftorosilikat shishaning, kremniy dioksidning, alyuminiy oksidining va kaltsiy fosfatlarning eng kichik zarralari (bu kariesning oldini olishga imkon beradi), shuningdek rentgen kontrasti uchun rux va bariy yoki stronsiy tuzlarini o'z ichiga oladi.
*Gibrid shishaionomeri. Davolashning bir necha bosqichlari mavjud. U kukun shaklida ishlab chiqariladi, ammo klassikdan farqli o'laroq, u suvda emas, balki akril yoki malein kislotasi sopolimerining suvli eritmasida aralashtiriladi. Bunday sement yorug'lik bilan ishlov beriladigan plombalarni o'rnatishida ishlatiladi: birinchi navbatda,qattiqlashtiradigan chiroq nuriga ta'sir qiladigan material qismi qattiqlashadi va yorug'lik kirmaydigan joylar klassik sxema bo'yicha qattiqlashadi.

## Slide 5
*O'zgartirilgan shishaionomeri. Har yili turli xil polimer smolalar yoki kimyoviy ishlov berilgan changli shisha zarralari qo'shilishi bilan tobora ko'proq yangi materiallar paydo bo'ladigan ШИЦ ning eng tez o'sib boruvchi guruhi. Tarkibiga qarab, bunday sementlar turli maqsadlarda – fissuralarni germitiklashdan tortib, ortopedik konstruksiyalarni mahkamlashgacha ishlatiladi.
Shisha polialkinatlarning turlari
Stomatologiya tibbiyotning eng jadal rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri bo'lib, unda turli xil tarkibiy qismlar asosida doimiy ravishda yangi materiallar yaratilmoqda. Ushbu jarayon shishaionomer sementlarining xilma-xilligida aks etadi.
*Klassik shishaionomer sementlar. U kukun shaklida ishlab chiqariladi va tarkibida alyumoftorosilikat shishaning, kremniy dioksidning, alyuminiy oksidining va kaltsiy fosfatlarning eng kichik zarralari (bu kariesning oldini olishga imkon beradi), shuningdek rentgen kontrasti uchun rux va bariy yoki stronsiy tuzlarini o'z ichiga oladi.

## Slide 6
*Gibrid shishaionomeri. Davolashning bir necha bosqichlari mavjud. U kukun shaklida ishlab chiqariladi, ammo klassikdan farqli o'laroq, u suvda emas, balki akril yoki malein kislotasi sopolimerining suvli eritmasida aralashtiriladi. Bunday sement yorug'lik bilan ishlov beriladigan plombalarni o'rnatishida ishlatiladi: birinchi navbatda,qattiqlashtiradigan chiroq nuriga ta'sir qiladigan material qismi qattiqlashadi va yorug'lik kirmaydigan joylar klassik sxema bo'yicha qattiqlashadi.
*O'zgartirilgan shishaionomeri. Har yili turli xil polimer smolalar yoki kimyoviy ishlov berilgan changli shisha zarralari qo'shilishi bilan tobora ko'proq yangi materiallar paydo bo'ladigan ШИЦ ning eng tez o'sib boruvchi guruhi. Tarkibiga qarab, bunday sementlar turli maqsadlarda – fissuralarni germitiklashdan tortib, ortopedik konstruksiyalarni mahkamlashgacha ishlatiladi

## Slide 7
Qo'llash sohasiShifokor ШИЦdan foydalanishi mumkin bo'lgan ko'plab davolash turlari mavjud va bu shu turdagi yoki boshqa turdagi shisha polialkinatlar uchun mos keladi:
*Davolangan kariesli tishlarni to'ldirish uchun: asosan chaynash yukini sezmaydigan tishlarga ishlatiladi. Ammo zamonaviy stomatologiyada shisha ionomer tsementning turlari allaqachon kompozit plomba moddalariga yaqin turlari paydo bo'lgan.
*Koronkalarni, ko'priklarni, protezlarni va boshqa ortopedik tuzilmalarni o'rnatish uchun: bu sohada klassik shishaionomerlarga qaraganda tezroq qattiqlashadigan ШИЦ ishlatiladi.
*Kompozitsion plombalarning o'rnatilishida qoplovchi (izolyatsion) material sifatida,
*Tishlarni tiklash uchun, shu jumladan bolalar stomatologiyasida,
*Sut tishlarini plombalash uchun.
*fissuralarni

## Slide 8
Shishaionomer sementlarning vakillari:
1)Fuji Plus 2)Fuji I 3)Fuji IX 4)Fuji Lining 5)Ionosir baseliner 6)Time line 7)Core Max

## Slide 9: E’tiboringiz uchun raxmat