## Slide 1
Fan: Tezlatgichlar Fizikasi
Mavzu: Chiziqli Tezlatgichlar
Guruh: Tibbiyot Fizikasi 2301-Guruhi
Tayyorladi: Jumaboyev Abdulaziz & Sultonov Sanjar
Maqsad: Chiziqli Tezlatgichlar xaqidagi asosiy tushunchalarni odamlarga qisqa vaqt ichida yetkazish

## Slide 2
Kirish: Tezlatgichlar Fizikasining Asosiy Tushunchalari
Tezlatgich nima?
Zarrachalarni yuqori energiyaga olib chiqadigan qurilmalar.
Ilmiy ahamiyati
Fundamental zarracha xususiyatlarini tadqiq etish uchun asosiy vosita.
Energiyaning o'lchovlari
eV, keV, MeV, GeV, TeV
Energiya yuqoriligi muhim ahamiyatga ega.

## Slide 3
Chiziqli Tezlatgichlar (LINAC) ning Asosiy Prinsipi
Yuqori chastotali maydon
Zarrachalarning harakati
Chiziqli tezlatgich (inglizcha: Linear Accelerator, qisqacha LINAC) – bu zaryadlangan zarrachalarni (masalan, elektronlar, protonlar yoki ionlar) to‘g‘ri chiziqli yo‘l bo‘ylab yuqori energiyagacha tezlatadigan elektromagnit qurilma hisoblanadi
Yuqori chastotali maydon – bu elektr va magnit maydonlarning birga tebranib turuvchi elektromagnit to‘lqini bo‘lib, u millionlab tebranish/soniyada (MHz) yoki milliardlab (GHz) chastotaga ega. Chiziqli tezlatgichlarda aynan shunday maydonlar zaryadlangan zarrachalarni tezlashtirishda ishlatiladi.
Chiziqli tezlatgichda zarrachalarning harakati – bu elektr maydon ta’sirida to‘g‘ri chiziqli trayektoriya bo‘ylab harakatlanib, bosqichma-bosqich kinetik energiya orttirish jarayonidir

## Slide 4
Chiziqli Tezlatgichlarning Turlari
Elektron tezlatgichlar
Proton tezlatgichlar
Ion tezlatgichlar
Elektron tezlatgichlar – bu chiziqli tezlatgichlar (LINAC) turiga kiruvchi qurilmalar bo‘lib, ular elektron zarralarni yuqori energiyagacha tezlashtirish uchun ishlatiladi. Ushbu turdagi tezlatgichlar ilmiy, sanoat, va ayniqsa tibbiy sohalarda keng qo‘llaniladi.
Proton tezlatgichlar – bu chiziqli tezlatgichlar (LINAC) turiga kiradi va musbat zaryadlangan protonlarni yuqori energiyaga tezlashtiruvchi maxsus qurilmalardir. Bu tezlatgichlar ayniqsa yadro fizikasi, zarralar fizikasi, hamda tibbiyotda – proton terapiyasida keng qo‘llaniladi.
Ion tezlatgichlar – bu chiziqli tezlatgichlar turiga kiradigan qurilmalar bo‘lib, ular turli xil og‘ir zaryadlangan ionlarni (masalan, proton, deuteron, karbon, neon, uran ionlari) yuqori energiyagacha tezlashtiradi. Ular yadro fizikasi, materialshunoslik, va tibbiyot sohalarida keng qo‘llaniladi.

## Slide 5
LINAC ning Asosiy Elementlari va Texnologiyalari
RF manbalari
Sovutish tizimlari
Vakuum tizimlari
RF manbalari (radiochastotali generatorlar) – bu chiziqli tezlatgichning yuragi hisoblanadi. Ular zarrachalarni tezlashtirish uchun kerakli yuqori chastotali elektr maydonni hosil qiluvchi qurilmalardir. Ushbu RF maydonlar rezonator bo‘shliqlarda hosil bo‘ladi va zarrachalarga impuls beradi.
Sovutish tizimlari – bu chiziqli tezlatgichda ishlayotgan yuqori quvvatli komponentlardan ajralib chiqadigan issiqlikni samarali olib tashlash uchun mo‘ljallangan muhim texnologik elementdir. Ular elektronika, RF manbalari, tezlatish bo‘shliqlari (rezonatorlar) va boshqa komponentlarning haroratini me’yorda ushlab turadi.
Vakuum tizimlari – bu chiziqli tezlatgich ichida zarrachalarning erkin harakatlanishini ta’minlash, ya’ni ularning havodagi molekulalar bilan to‘qnashuvini oldini olish uchun ishlatiladigan past bosimli (ya’ni vakuum) muhitni yaratadigan tizimlardir. Bu tizimlar LINAC’ning doimiy va barqaror ishlashi uchun juda muhim.

## Slide 6
Chiziqli Tezlatgichlarning Qo'llanilishi
Tibbiyot
Radioterapiya, tibbiy izotop ishlab chiqarish asoslari.
Sanoat
Materiallarni sinovdan o'tkazish va o'zgartirish uchun ishlatiladi.
Ilmiy tadqiqotlar
CERN kabi laboratoriyalarda zarracha fizikasi tadqiqotlari.

## Slide 7
Tibbiyotda Chiziqli Tezlatgichlar
Radioterapiya
Zamonaviy usullar
Izotop ishlab chiqarish
Saraton kasalligi kabi hujayralarning bo‘linishini boshqaradigan kasalliklarni davolashda ishlatiladigan bir usul bo‘lib, unda yuqori energiyali rentgen yoki elektron nurlari yordamida hujayralar zarar ko‘rsatilib, ularning o‘sishini to‘xtatish yoki yo‘q qilish maqsad qilinadi.
IMRT — bu yuqori energiyali nurlarning intensivligini va yo‘nalishini kompyuter yordamida avtomatik modulyatsiyalash usulidir. Bu texnologiya yordamida radioterapiya nurlarining qattiq va yumshoq to‘qimalarga ta’sirini optimallashtirish mumkin
Stereotaktik radioterapiya — bu yuqori aniqlikdagi nurlash usuli, unda konsentrik nurlar aniq maqsadga yo‘naltiriladi. Bu usul odatda beynaning kichik va joylashgan o‘chog‘iga aniq ta’sir qilishda ishlatiladi.
Izotop ishlab chiqarish — bu atom yadro texnologiyalaridan foydalanib, radioaktiv izotoplarni olish jarayonidir. Izotoplar tibbiyotda, sanoatda, ilmiy tadqiqotlarda va energiya ishlab chiqarishda keng qo‘llaniladi.

## Slide 8
Chiziqli Tezlatgichlarning Afzalliklari va Kamchiliklari
Afzalliklari
Kamchiliklari
Qisqa O‘lchamlar
Kampakt dizayn
Oson nazorat
Yuqori ishlab chiqarish energiyasi
Keng qo`llanish doirasi
Qimmat narx
Keng o`rnatish talablari
O`rnatish vaqti va murakkabligi
Sog‘lom To‘qimalarga Zarar Yetkazish

## Slide 9
Kelajakdagi Rivojlanish Tendensiyalari
Yuqori samaradorlik
Yangi materiallar
Xarajatlarni kamaytirish
Yuqori samaradorlikni ta'minlashda eng muhim omil tezlatgichning dizaynidir. Yangi avlod chiziqli tezlatgichlar optimal shakl va materiallardan foydalangan holda ishlab chiqilgan, bu zarrachalarni minimal energiya yo‘qotish bilan tezlatish imkonini beradi.
Yangi Materiallar — bu chiziqli tezlatgichlar va boshqa ilg‘or texnologiyalar uchun samaradorlikni oshirishga yordam beradigan innovatsion materiallardir. Yangi materiallar zarrachalarni tezlatish jarayonida energiya yo‘qotishlarini kamaytirish, tizimlarning ishlash samaradorligini oshirish, va texnologiyalarning o‘zgaruvchan talablariga mos keladigan imkoniyatlar yaratishga xizmat qiladi
Xarajatlarni Kamaytirish — bu chiziqli tezlatgichlarning ishlash samaradorligini oshirish va ularni iqtisodiy jihatdan samarali qilish uchun muhim yondashuvlardan biridir. Xarajatlarni kamaytirishning turli usullari va texnologiyalari orqali tezlatgich tizimlarining umumiy ishlash narxini optimallashtirish mumkin.

## Slide 10
Etiboringiz uchun Raxmat)

## Slide 11
Foydalanilan Malumotlar:
Khan Academy (2025). Linear Accelerators Overview. https://www.khanacademy.org
American Institute of Physics (2025). Principles of Linear Accelerators. https://www.aip.org
https://uz.wikipedia.org/wiki/Chiziqli_zarracha_tezlatgichi
https://uz.wikipedia.org/wiki/Radikal_terapiya
https://uz.wikipedia.org/wiki/Yadro_fizikasi