## Slide 1: TF-2301 guruh talabasi Mardonova Munavvar

## Slide 2
Mavzu: Doza nima? Yutilish, ekvivalent va effektiv doza. O’lchov birliklari
reja:
1.Doza haqida tushuncha
2.Yutilish dozasi
3.Ekvivalent dozasi
4.Expozitsion doza
5.Effektiv doza

## Slide 3
Doza — bu organizmga ta'sir qiladigan radiatsiya miqdori.Radiatsiya turlari (alfa, beta, gama) turlicha biologik ta'sir ko'rsatadi.Doza, yutilgan energiyani o'lchashda ishlatiladi.
Yutilish doza — bu organizmning turli qismlariga yutilgan radiatsiya miqdori.
O'lchov birligi: Gray (Gy). 1 Gray = 1 Joul/kg yoki Rad

## Slide 4
Yutilgan doza formulasi:
D= E/m
E — yutilgan energiya (joul),
m — organizm tolasining massasi (kg).

## Slide 5
Ekvivalent doza — bu yutilgan radiatsiya turiga qarab organizmga ta'sirini hisobga olish.
O'lchov birligi: sievert (sv).
Turli radiatsiya turlari uchun biologik ta'sirni hisobga olish zarur.
H=D×Q
H — ekvivalent doza (Sievert, Sv yoki rem).
D — yutilgan doza (Gray, Gy yoki rad).
Q — radiatsiyaning biologik samaradorlik koeffitsienti.
Ekvivalent dozaning o'lchov birligi:Sievert (Sv) — metrik tizimda ishlatiladi.
Rem — eski tizimda ishlatiladi (1 Sv = 100 rem).

## Slide 6
Expozitsion doza radiatsiya bilan bog'liq havoning ionlashgan miqdorini o'lchaydi. U, asosan, rentgen yoki gamma nurlari ta'sirida havoning ionlanishiga bog'liq bo'ladi. Expozitsion doza o'lchovlari radiatsiyaning tarqalishini va undan qanday zararli ta'sirlar keltirib chiqarishi mumkinligini aniqlash uchun ishlatiladi.
Expozitsion doza x o'lchov birligi bilan belgilanadi va quyidagi formula bilan hisoblanadi:
𝑋=𝑄/𝑚
Q — radiatsiyaning havoda keltirgan ionlashgan zaryad miqdori (C).
m — havoning massasi (kg).

## Slide 7
Expozitsion doza birligi: rentgen (R) — bu eski tizimda ishlatiladigan o'lchov birligi bo'lib, biron bir fizikaviy qiymatni bildiradi, bu havodagi ionlashgan zaryadning birligi sifatida ishlatiladi.
1 R = 2.58 × 10⁻⁴ C/kg rentgen (R) birligi faqat havodagi ionlashgan zaryad miqdorini o'lchaydi, shuning uchun bu o'lchov faqat gamma va rentgen nurlari uchun aniq hisoblanadi.
Expozitsion dozaning ahamiyati:expozitsion doza, radiatsiya xavfini baholashda foydalidir, lekin bu faqat ionlashtiruvchi nurlar havoda qanchalik kuchli ionlashganligini o'lchaydi. U odamlarning to'qimalarida yoki organlarida qancha energiya yutilishini aniqlash uchun to'g'ri o'lchov emas, chunki odamlarning organizmiga radiatsiya ta'sirining biologik ta'siri boshqa omillarga ham bog'liq.

## Slide 8
Effektiv dozaning ta'rifi:effektiv doza radiatsiya ta'siri bilan bog'liq xavfni baholashda va organizmdagi turli organlar yoki to'qimalarda radiatsiyaning biologik ta'sirini hisobga olishda ishlatiladi. Bu doza sievert (sv) birligi bilan o'lchanadi.Effektiv dozaning hisoblanishi:effektiv doza quyidagi formula bilan hisoblanadi:
𝐸=∑𝑖𝐻𝑖×𝑊𝑖e= i∑​ H i​ ×W i​
E — umumiy effektiv doza (sievert, sv).
H_i — i-organ yoki i-to'qima uchun ekvivalent doza (sievert).
W_i — i-organ yoki i-to'qima uchun biologik sezgirlik koeffitsienti (bu koeffitsient har bir organ yoki to'qimaning radiatsiyaga qarshi sezgirligini hisobga oladi).

## Slide 9
Dozalar radiatsiyaning turli darajadagi ta'sirini o'lchash va baholashda asosiy ko'rsatkichlardir.Har bir doza turi (yutilgan, expozitsion, ekvivalent, effektiv) turli jihatlarga e'tibor qaratadi: birinchisi energiya miqdorini, ikkinchisi havodagi ionlashgan zaryad miqdorini, uchinchisi radiatsiya turi va uning biologik ta'sirini, to'rtinchisi esa butun organizmga ta'sirni hisobga olib xavfni baholaydi.

## Slide 10
Radiatsiya xavfini to'liq tushunish va oldini olish uchun bu dozalarni aniq va to'g'ri hisoblash juda muhimdir. Effektiv doza, ayniqsa, radiatsiya xavfini umumiy baholashda muhim hisoblanadi, chunki u organizmdagi barcha organlar va to'qimalarga turli darajadagi ta'sirni hisobga oladi.