## Slide 1
Mavzu: Gruntga nisbatan yuqori bosimmiqdorini aniqlash.
Reja:
1. Kapilyar turg‘unligini aniqlashga oid yechimlar.
2. Gruntlarning reologik xossalari.
3. Gruntga nisbatan yuqori bosim miqdorini aniqlash.

## Slide 2
Tirgovich devor shaklidagi inshoatga nisbatan gruntning seysmik bosimi murakkab masala bo‟lib uni tahminan quyidagica tasavur etish mumkin.Zilzila jarayonida tirgovich devor orqasidagi to‟kma grunt zarralari aro zichlashuv yuz beradi,natijada devorning tirgovich qismi boulab grunt bosimi yuzasiga keladi. Bunday holatda bosimning miqdori tokma gruntning g‟ovaklik darajasiga bog‟liq bo‟lib,g‟ovaklikning ortishi bilan bosim ham ko‟payib boradi. Gruntdagi zichlanish holati faqat yuqori qismdagina yuz berib ostki qismi esa deformasiyalanmay qolishi ham mumkin. Bunday sharoitda qo‟shimcha bosimning qiymati yuqori bolmaydi. Inshoatning seysmik mustahkamligi va turg‟unligini baholash uchun tirgovich devor o‟rab qoshimcha bosim qiymatini aniqlash lozim boladi. Bunda quyidagi holatlar yuzaga kelishi mumkin:

## Slide 3
1. Tirgovich devor va zamin ashyolari mutloq bikr bolgan holat. Unda devor ichkarisidagi gruntda yuqori muvozanat holati yuzaga kelmaydi,chunki devorning ikki tomonlama siljishiga olib keluvchi bosim miqdori etarli bo‟lmaydi. Bu esa ,o‟z navbatida,muvozanat bosimi,yoki gruntning sust bosimi yuzaga keladi degan gap. 2. Tirgovich devorning siljishi sezilarli darajada bolib,devor tutib turgan gruntda yuqori muvozanat holatini yuzaga keltiradi. Bunday holatda gruntning devorga nisbatan jiddiy bosimi bilan hisoblashish lozim bo‟ladi.

## Slide 4
Tirgovich devorga nisbatan gruntning seysmik bosimini tadqiqotlash ishlari o‟tgan asrning boshlarida amalga oshirildi. Mazkur izlanishlarda muvozanat holatidagi grunt qa‟ridagi seysmik inersiya kuchlarini aniqlashga asosiy etibor qaratilgan. Yotiq yo‟nalishda xarakatlanuvchi seysmik kuchning miqdori o‟sha davrda keng tarqalgan zilzilabardoshlikning muvozUnda seysmik kuchlar gravitatsiya yuklari bilan qo‟shilib Kulon nazariyasi asosida gruntning jiddiy va sust bosimlari izlangananat nazariyasi asosida aniqlandi. Bunday hisoblashlarda grunt sirti tekis yuza deb qabul qilingan.

## Slide 5
Ma‟lumki zilzilaning bo'ylama, ko‟ndalang va sirt bo‟ylab tarqaluvchi to‟lqinlarining harakatlanishi jarayonida grunt qa‟rida siqilish – cho‟zilish hamda siljish deformasiyalarini yuzaga keltiruvchi zo‟riqishlar hosil bo‟ladi. Grunt qa‟riga ko‟milgan er osti inshoatlari (gidrotexnika yo‟laklari) ; suv tashuvchi quvirlar; GESning chuqur joylashgan binolari; turli rezervuarlar va h.) yoki inshoatlarning erto‟la, poydevor va h. qismlari to‟lqinlar o‟tishi jarayonida qo‟shimca zo‟riqish ta‟siriga uchraydilar.

## Slide 6
Nisbatan qisqa bo‟lgan inshoatlar o‟zlarining deformasiyalanishi bo‟yicha grunt deformasiyasidan farqlanganligi bois zilzila to‟lqinlari tarqaluvini o‟zgartiradi. Natijada inshoat tag yuzasi sahnida (grunt sirtida) kuchli zo‟riqishlar maydoni yuzaga kelishi mumkin. Ular ichida eng havflisi gruntning qo‟shimcha bosimi sifatida inshoatga ta‟sir etuvchi siljish zo‟riqishlaridir. Bunday zo‟riqishlar ma‟lum sharoitlarda nihoyatda katta qiymatga ega bo‟lib inshoat qurilmasini buzilishga olib kelishi mumkin. Uzun inshoatlarda,aksincha,grunt bilan inshoatning birgalikdagi bo‟ylama cho‟zilish va siljish deformasiyasi havf keltirishi qayd etiladi. Bunday holatda inshoat usinligi boylab ko‟ndalang yoriqlar paydo bo‟lishi tez-tez uchrab turadi.

## Slide 7
Grunt qa‟rida tarqaluvchi zilzila to‟lqinlarining harakati turlichadir. Ularning inshoat bilan o‟zaro ta‟siri ma‟lum vaqtgacha davom etadi. Bu esa o‟z navbatida zilzila ta‟sirini yanada murakkablashiga olib keladi.Chunki tarqalayotgan to‟lqinlar inshoat sirtidan orqaga qaytadilar (sinadilar) va yangi elastik to‟lqinlar hosil bo‟lishiga sabab bo‟ladilar. Bunday murakkab sharoitga duch keluvchi inshoatning zilzilaga nisbatan turg‟unligini baholash va grunt qatlamining zo‟riqish holatini aniqlashga doir bir qator tadbiriy yondoshuvlarni qo‟llashga to‟g‟ri keladi. Bular ichida keng qo‟llaniladigani zilzila to‟lqinlari tekis yuza bo‟ylab tarqaladi deb faraz qilinib,grunt qatlami zo‟riqishini tekislikdagi masala shaklida echilishidir.

## Slide 8
Inshoat bilan zaminning zo‟riqishida vaqtning ta‟siri quyidagi ikki holatni inobatga olib hal etiladi. Birinchisi – inshoat uzunligi to‟lqin uzunligiga nisbatan qisqa; ikkinchisi esa,aksincha bo‟lgan holat. Bu ikkala yondoshuvning asosida inshoat va grunt qatlamining zo‟riqishlari vaqt bo‟yicha o‟zaro monand bir faza oralig‟ida sodir etiladi degan faraz yotadi. Natijada tekislikdagi masalani echish jarayonida vaqt ta‟sirini hisobga olmay zo‟riqishning eng yuqori qiymatini aniqlash kifoya qiladi. Mazkur sharoitga mos keluvchi siljitishga oid zilzila to‟lqini quyidagicha ifodalanadi:u(x,t)  (x t) .
bunda x-grunt zarrasining joylashgan o‟rni (koordinatasi); t- vaqt; v-grunt qa‟ri bo‟ylab tarqalayotgan elastik to‟lqinning tezligi;  -elastik to‟lqin shaklining funksiyasi.

## Slide 9
Xulosa.
Tirgovich devor shaklidagi inshoatga nisbatan gruntning seysmik bosimi murakkab masala bo‟lib uni tahminan quyidagica tasavur etish mumkin.
Zilzila jarayonida tirgovich devor orqasidagi to‟kma grunt zarralari aro zichlashuv yuz beradi,natijada devorning tirgovich qismi boulab grunt bosimi yuzasiga keladi. Tirgovich devor va zamin ashyolari mutloq bikr bolgan holat. Unda devor ichkarisidagi gruntda yuqori muvozanat holati yuzaga kelmaydi,chunki devorning ikki tomonlama siljishiga olib keluvchi bosim miqdori etarli bo‟lmaydi Tirgovich devorning siljishi sezilarli darajada bolib,devor tutib turgan gruntda yuqori muvozanat holatini yuzaga keltiradi. Bunday holatda gruntning devorga nisbatan jiddiy bosimi bilan hisoblashish lozim bo‟ladi.

## Slide 10
Foydalanilgan adabiyotlar:
1. Namangan muhandislik texnologiya instituti
2. urdu.uz.
3. ARXIV.uz.